## Slide 2
تهیه و تنظیم:
احمد شماعی
کارشناس بهداشت محیط
معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان اصفهان
بهمن 1394
بهداشت بیمارستانها

## Slide 3
آئين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستانها:
فصل اول) تعاريف:)
ماده 1- بيمارستان يك موسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي ، درماني ، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي به منظور درمان و بهبودي بيماران سرپايي و بستري بصورت شبانه روزي تاسيس مي گردد.
تبصره 1- بيمارستان عمومي يك واحد بهداشتي و درماني است وبايد حداقل داراي چهاربخش بستري (داخلي-جراحي عمومي-زنان و زايمان-اطفال) و بخشهاي آزمايشگاه ، داروخانه ، راديولوژي ، و فوريت هاي پزشكي( اورژانس ) و تغذيه كه همگي اجزاي لاينفك بيمارستان بوده كه طبق ضوابط و آئين نامه هاي مربوطه پروانه تأسيس و مسئول فني جداگانه صادر خواهد گرديد.
تبصره 2- بيمارستان تك تخصصي يك واحد بهداشتي و درماني است كه در يك رشته تخصصي يا فوق تخصصي پزشكي فعاليت خواهد نمود.

## Slide 4
تبصره 3- موسسين يا هيئت مديره بيمارستان هاي عمومي موظف هستند حداقل 20 % ظرفيت تخت هاي مصوب بيمارستان تحت مديريت خود را به بستري كردن بيماران داخلي و اطفال اختصاص دهند.
تبصره 4- بيمارستانهاي عمومي موظفند در صورت نياز دانشگاه /دانشكده مربوطه 10 % تختهاي مصوب را به بخش سوختگي و 10 % به بخش روانپزشكي اختصاص دهند كه در اين صورت رعايت ضوابط مربوطه الزامي مي باشد.

## Slide 5
نقش بهداشت محیط در بیمارستان:
بنا به تحقیقات بعمل آمده در آمریکا ،‌ حدود 5% بیماران بستری شده در بیمارستانها به عفونت بیمارستانی مبتلا می شوند که این امر بطور متوسط مدت زمان بستری آنها را 7-5 روز افزایش می دهد که در نتیجه حدود 750 دلار هزینه درمان افزایش می یابد .
این در حالی است که جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی فقط به 5% این هزینه نیاز است . از این جا به صرفه بودن اقدامات کنترل عفونت بیمارستان مشخص می شود .
بیمارستان نهادی است بسیار ضروری که برای تداوم حیات و حفظ جان انسانها و بازگشت به تندرستی به تدریج در زندگی انسانها پدیدار گشته و همراه با تکامل علوم و فنون و مهارتها ، پس از گذشت سالیان دراز به شکل امروزی درآمده است.

## Slide 6
هدف واحد بهداشت:
ارتقاء سطح بهداشت درقسمتهاي مختلف بيمارستان جهت پيشگيري ازابتلا بيماران به عفونتهاي بيمارستاني وجلوگيري از انتقال بيماري عفوني از فرد به فرد ديگر و همچنين ارتقاء ايمني پرسنل بيمارستان وبطور كلي پيشگيري از بيماريهاي عفوني می باشد.
بهداشت محیط بیمارستان
شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند .
در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید.
با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ،رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

## Slide 7
از این رو بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل شاغل می باشد.
با توجه به واگذاری خدمات به بخش خصوصی و پایین بودن سطح آگاهی افراد به کار گمارده شده نسبت به خطرات کاری موجود در راستای کاهش عفونتهای بیمارستانی آموزش از جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد.

## Slide 8
شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان:
1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف
3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن

## Slide 9
5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود
6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

## Slide 10
9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز
10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان
11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان
12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود

## Slide 11
13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط
14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :
( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )
15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

## Slide 12
16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )
17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان
18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

## Slide 13
19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .
20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین
21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان
23- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

## Slide 14
بهداشت محيط بيمارستان شامل:
بهداشت محيط واحدهای مختلف (درمانی ، بستری، لندری، CSR...(
بهداشت آب و فاضلاب بيمارستان
بهداشت مواد زائد بيمارستان
بهداشت مواد غذايي وآشپزخانه
مبارزه با حشرات و جوندگان و ...

## Slide 15
الف )بهداشت محیط بخشها شامل:
بازديد مستمر ازبخشها...
كليه بخشها و قسمتهاي بيمارستان بصورت نيازبخشي در طول هفته براساس چك ليستهاي نظافتي كه درواحد بهداشت موجود است بازديد ميشود .
دراين چك ليستها كليه قسمتهاي بخش نظافت آن ذكر گرديده است مانند نظافت اتاقها -كمدها - سرويسهاي بهداشتي - تختها – ملحفه ها - يخچالها – اتاق كار پرستار- اتاق استراحت پرسنل –آبدارخانه – نمازخانه –درها – پنجره ها و...

## Slide 16
وجود مواد پاك كننده مثل صابون مايع ومواد ضد عفوني كننده دربخش كنترل مي شود .
بازرسي بهداشت محيط قسمتهاي آزاد بيمارستان اعم از قسمتهاي خارجي ومحوطه وقسمتهاي داخلي بطور مستمر کنترل می گردد.
آموزش استفاده از مواد ضدعفوني كننده:
مواد ضد عفوني كننده موجود دربيمارستان كه شامل آب ژاول –پر كلرين –هالاميد –دكونكس- ساولن –افروز و ... مي باشد.
براساس دستورالعملهای موجود، آموزشهاي لازم از طريق پمفلتها و همچنين آموزش چهره به چهره به پرسنل بيمارستاني وخدمات داده مي شود .

## Slide 17
ب ) بهداشت مواد زائد بیمارستانی شامل:
کنترل تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی از مبدا تولید تا امحاء پسماند
ج) مبارزه با حشرات وجوندگان شامل :
-بهسازي محيط
جهت مبارزه فيزيكي با حشرات و جوندگان اقداماتي نظير كارگذاشتن در پوشهايي جهت كفشويهاي بيمارستان ، ساخت پايه هاي فلزي جهت يخچالها ، آب سردكنها و كمدها و ... انجام مي گردد.
از بين بردن محيط تخم گذاري حشرات و مبارزه از طريق نور در محلهاي تاريك كه محل تجمع حشرات مي باشد .

## Slide 18
-سمپاشي و طعمه گذاري
سمپاشي بيمارستان در صورت نياز هر ۶ ماه يكبار در ۲ نوبت انجام مي شود.
طعمه گذاري در صورت نياز جهت جوندگان با درخواست مسئول بخش انجام مي شود
د) بهداشت آب مصرفي بيمارستان شامل :
-كلرسنجي
به طور روتين و روزانه توسط واحد بهداشت كلرسنجي آب مصرفي بيمارستان در قسمتهاي مختلف انجام مي شود که كلر آب اندازه گيري شده بایستی در حد استاندارد در فاصله Mg/L0/2 تا 0/8 باشد .
در صورتي كه كلر آب صفر ويا بيشتر از حد استاندارد باشد گزارش تلفني به مركزبهداشت داده مي شود وپيگيري توسط آن مركز انجام مي شود .

## Slide 19
-نمونه برداري ميكروبي و شیمیایی از آ‌ب آشاميدني
نمونه برداری میکروبی به صورت ماهيانه ۲ يا ۳ نمونه و نمونه برداری شیمیایی از آب نیز هر 6 ماه یکبار توسط مركز بهداشت انجام مي شود .
ه) بهداشت مواد غذايي و آشپزخانه شامل :
-كنترل مواد غذايي وارد شده به بيمارستان
كليه مواد غذايي وارد شده به بيمارستان اعم از تاريخ توليد ، تاريخ انقضاء ، پروانه ساخت ، پروانه بهره برداري و شكل ظاهري مواد كنترل مي شود .
جهت كنترل گوشتهاي وارد شده به بيمارستان به مهر دامپزشكي و شكل ظاهري گوشت توجه مي شود .

## Slide 20
كنترل انبار مواد غذايي
انبار مواد غذايي بيمارستان براساس دستورالعمل كنترل مي شود كه شامل تهويه انبار فضاي مناسب با مواد غذايي ، روش انباركردن مواد غذايي، نور انبار وقفسه بندي مواد غذايي و ... كنترل مي شود .
-كنترل سردخانه مواد غذايي
درجه برودت سردخانه هاي زير صفر وبالاي صفركنترل مي شود . روش قفسه بندي مواد غذايي درون سردخانه كنترل ميشود.
- برودت يخچال و سردخانه بين ۴-۱ درجه سانتي گراد - سردخانه زير صفر برودتC ۱۸ نياز مي باشد.
-كنترل بهداشت آشپزخانه
كليه قسمتهاي آشپزخانه مثل سالن پخت غذا ، سالن آماده سازي ، سالن شستشوي سبزيجات و تمام قسمتهاي آشپزخانه كنترل مي شود .

## Slide 21
-كنترل پرسنل آشپزخانه از لحاظ بهدشت فردي
بهداشت فردي پرسنل كنترل مي شود . نظافت لباسهاي آنها ، استفاده از كلاه و دستكش ، دارابودن كارت تندرستي كه معاينات آن هر ۶ ماه يكبار انجام مي شود و همچنین دارا بودن گواهی آموزش بهداشت عمومی از آموزشگاههای اصناف
آموزش در ارتباط با شستن دستها قبل از پخت غذا و قبل از دست زدن به مواد غذايي ، حمام كردن قبل وبعد ازكار
از دیگر فعالیت های واحد بهداشت بیمارستان:
واكسيناسيون بدو تولد نوزادان
واكسيناسيون افراد متفرقه و پرسنل بیمارستان (توام ، هپاتیت و...)
-در اختيار قراردادن وسايل و قرصهاي تنظيم خانواده جهت پرسنل بيمارستان
- تشكيل كميته بهداشت بيمارستان وهماهنگيهاي لازم با مديريت درمان

## Slide 22: آئين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستانها:
فصل پنجم) شرايط ساختماني ،تجهيزاتي و پرسنلی):
ماده 15 - ضوابط فني ، مساحت زمين و كليه فضاهاي فيزيكي بيمارستان از قبيل اورژانس ، درمانگاه سرپايي، بخشهاي بستري ، اطاقهاي عمل ، بخشهاي پاراكلينيكي و خدمات تشخيصي نقشه ساختمان و تاسيسات بيمارستان بايد منطبق با استانداردهاي وزارت و ضوابط خاص بيمارستاني و تحت نظارت دفتر فني دانشگاه/دانشكده مربوطه باشد.
تبصره 1- تائيديه نهايي وزارت مبني بر انطباق اجراي ساختمان با نقشه مصوب اوليه جهت اخذ پروانه تاسيس و بهره برداري الزامي است.
تبصره 2- حداقل مساحت بناي قابل قبول به ازاي هر تخت بيمارستاني 50 متر مربع مي باشد.

## Slide 23
تبصره 3- حداقل و نوع تعداد تخت هاي بيمارستاني با توجه به نظر وزارت يا دانشگاه /دانشكده مربوطه براساس ضوابط تعيين شده (سطح بندي خدمات و ... )خواهد بود ولي بهر حال نبايد از 22 تخت كمتر باشد.
ماده 16 - كليه قسمتهاي بيمارستان بايد داراي وسائل ايمني از جمله: كپسول ضد حريق نصب شده در محل مناسب ، دستگاه مشخص كننده دود باشد و كليه كاركنان آموزشهاي لازم در اين زمينه را ديده باشند بطوريكه در هر شيفت افراد آموزش ديده حضور داشته باشند.

## Slide 24
ماده 17- بيمارستان با توجه به بخش هاي مربوطه طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت بايد به تمام لوازم و تجهيزات فني و اداري مورد نياز منجمله سيستم برق اضطراري مجهز باشد ، استانداردهاي مربوط به تجهيزات فني و اداري طبق دستورالعملهاي مربوطه خواهد بود.
تبصره- بيمارستان بايستي داراي واحد مهندسي پزشكي بطور مستقل يا در قالب قرارداد همكاري به منظور نگهداري و تعمير و كنترل كيفي دستگاه ها و ملزومات پزشكي باشد.
ماده 18- نيروي انساني و پرسنل فني واجد شرايط مورد نياز بايد متناسب با نوع فعاليت بيمارستان بوده و طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت باشد.

## Slide 25
فصل هفتم) مقررات بهداشتي) :
ماده 22- مقررات بهداشتي به منظور كنترل عفونت در بيمارستان به شرح ذيل مي باشد:
الف) هر بيمارستان بايد داراي يك كميته عفونت بيمارستان طبق ضوابط اعلام وزارت باشد.
تبصره: مسئوليت نظارت بر برنامه هاي كنترل عفونت بيمارستان از جمله عملكرد صحيح تجهيزات استريل كننده، آموزشهاي منظم و دوره اي پرسنل و عملكرد صحيح آن برعهده اين كميته هاست.
ب) بيمارستانها مكلفند براساس دستورالعمل كشوري كنترل عفونت كه توسط وزارت اعلام مي گردد، اقدام نمايند.

## Slide 26
ج) بيمارستانها بايستي وسايل محافظت فردي متناسب با بخش مربوطه فراهم نمايند.
د) هريك از بخشهاي داخلي ، اطفال و عفوني بايستي داراي حداقل يك اتاق يك تخته فشار منفي داراي يك پيش ورودي و داراي سرويس بهداشتي (توالت و دستشوئي) مستقل براي بستري بيماران نيازمند به ايزوله تنفسي باشند.
ه) بخشICU بايد داراي اتاق پيش ورودي با دستشوئي مناسب باشد.

## Slide 27
و) اتاقهاي ايزوله تنفسي و اتاق انجام برونكوسكوپي
بايد تحت فشار منفي باشند و تهويه آنها ضمن مجهز
بودن به فيلتر HEPA توانايي تعويض هوا حدود 15-10 مرتبه در ساعت را داشته باشد.
ز) اتاقهاي عمل بايد تحت فشار مثبت نسبت به فضاهاي بيروني بوده و تهويه آنها 2-15 مرتبه در ساعت هوا را تعويض نمايند. در مسير جريان هوا بايد فيلترهاي اوليه براي گرد و غبار و فيلترنهايي HEPA وجود داشته باشد.
ح) كليه پرسنل بويژه قسمت خدمات بيمارستان بايستي بر عليه هپاتيتB و ساير بيماريهايي كه واكسيانسيون بر عليه آنها را وزارت ضروري مي داند واكسينه شوند.
استفاده از فیلترهای هپا یکی از پر طرفدارترین و موثرترین روشهای تصفیه هوا است. HEPA مخفف عبارت High Efficiency Particulate Air به معنای حذف ذرات معلق هوا با راندمان بالا است

## Slide 28
فصل هشتم) مقررات بهداشتي محيطي) :
ماده 23- مقررات بهداشتي كه بايد در بيمارستانها رعايت شود به شرح ذيل مي باشد:
الف: درب اصلي بيمارستان بايستي از طريق يكي از خيابانهاي اصلي و يا فرعي ، قابل دسترسي براي تردد وسايل نقليه از جمله آمبولانس ، ماشين هاي آتش نشاني و... و دور از هر نوع مراكز مزاحم و آلوده كننده باشد.
ب: آب بيمارستان از شبكه هاي عمومي آب آشاميدني تامين شده يا داراي شبكه آب خصوصي با رعايت استاندرادهاي آب آشاميدني كشور باشد و همچنين داراي مخزن ذخيره آب به ميزان كافي باشد و كنترلهاي بهداشتي در مورد مخازن ذخيره آب صورت گيرد.

## Slide 29
ج: سيستم جمع آوري فاضلاب بيمارستان بايد سيستمي باشد كه سطوح ، خاك، آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني را آلوده نكند ، بندپايان و جوندگان به آن دسترسي نداشته باشد و متعفن و بد منظره نباشد با اولويت روشهاي زير:
چنانچه شهر داراي سيستم جمع آوري، تصفيه و دفع فاضلاب در حال بهره برداري و كارآمد باشد ، دفع فاضلاب بيمارستان به سيستم همانند مشتركين فاضلاب عادي خواهد بود.
در مورد شهرهائيكه داراي شبكه جمع آوري فاضلاب بوده و فاقد تصفيه خانه باشد اتصال فاضلاب بيمارستان به شبكه پس از استفاده از سپتيك تانك و ضدعفوني كامل پساب بلامانع است.
در صورت عدم سيستم شبكه فاضلاب در منطقه ، سيستم كامل تصفيه فاضلاب براي بيمارستان الزامي است.

## Slide 30
د: روش جمع آوري زباله هاي خطرناك (عفوني)
زباله هاي خطرناك (عفوني) در مبداء توليد از زباله هاي معمولي (عادي) تفكيك شده و در كيسه هاي زرد رنگ مقاوم ضد نشت ، جمع آوري و در مخزن زرد رنگ قابل شستشو و ضد عفوني نگهداري گردد و پس از جمع آوري بايستي به نحوي به زباله هاي بي خطر تبديل شود و در حمل و نقل آن ضوابط بهداشتي رعايت گردد.
كليه سرنگهاي استفاده شده و زباله هاي تيز و برنده در قسمتهاي مختلف بيمارستان جمع آوري و بايستي طبق دستورالعملهاي وزارت در ظروف استاندارد(Safty Box) به نحو مقتضي امحاء گردد.

## Slide 31
زباله هاي معمولي (عادي) بيمارستان در كيسه زباله مشكي رنگ مقاوم ضد نشت ، جمع آوري و در مخزن آبي رنگ قابل شستشو و ضد عفوني نگهداري گردد.
به تعداد كافي مخزن زباله با رنگ و حجم مناسب سالم - درب دار پدالي در بخشهاي مختلف بيمارستان قرارداده شود و به طور مرتب زباله ها تخليه (حداقل هر نوبت كاري) و زباله دانها شستشو و ضد عفوني شود.
پسماندهاي پرتوزا (راديو اكتيو) تحت شرايط خاص خود زيرنظر مسئول بهداشت پرتوها(فيزيك بهداشت) بخش مربوطه برابر ضوابط اعلام شده توسط وزارت و سازمان انرژي اتمي مديريت خواهند شد.

## Slide 32
اعضا و اندامهاي قطع شده و جنين بايستي مجزا جمع آوري و جهت دفن به گورستان محل حمل شده و به روش خاص خود دفن گردد.
هنگاميكه سه چهارم ظروف و كيسه هاي زباله پرشد ، بايد درب آنها را بسته و به محل نگهداري موقت انتقال داد.
حمل زباله ها در داخل بخشهاي بيمارستان بايد بوسيله ترالي یا بین چرخدار يا گاريهايي كه براي هيچ منظور ديگري از آنها استفاده نمي شود انجام گردد .تعويض ترالي يا گاري چرخدار از انتهاي بخش تا محل نگهداري موقت ضروري است.

## Slide 33
محل نگهداري موقت زباله داراي اتاق با فضاي مناسب با حجم زباله هاي توليد شده ، درب دار، مسقف با شرايط بهداشتي از جمله
كف سالم و قابل شستشو نشت ناپذير و محكم – داراي شيب مناسب بطرف كفشوي – وصل پساب به سيستم تصفيه بيولوژيكي فاضلاب با چاه جاذب
ديوارها تا سقف قابل شستشو - داراي شير اب سرد و گرم
غيرقابل نفوذ براي حشرات و حيوانات- جهت نگهداري انواع زباله قسمت بندي و علامت گذاري شده باشد
ارتباط مناسب با بخشها داشته باشد - از بخشهاي مانند آشپزخانه دور بوده داراي تهويه باشد- مجهز به سيستم خنك كننده باشد
مجهز به قفل باشد- وسيله جمع آوري پسمانده ها به راحتي به محل ذخيره دسترسي داشته باشد.
هيچ كيسه محتوي زباله بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از محل توليد خارج نشود.

## Slide 34
ه:مراكز نگهداري و تهيه و توزيع مواد غذايي (آشپزخانه -سردخانه -انبار و آبدارخانه )
برابر مقررات ماده 13 قانون مواد خوردني؛ آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي خواهد بود.
رختشويخانه بايد از نور ، تهويه و فضاي كافي برخوردار باشد ، تفكيك البسه آلوده ، شستشو با ماشين لباسشويي مناسب ، ضد عفوني ، به نحو مقتضي اعمال گردد و كف و ديوارها قابل شستشو بوده و از سيستم فاضلاب مناسب استفاده گردد. محل رختشويخانه ، تأسيسات و تجهيزات ، خشك كني و توزيع البسه و ملحفه برابر دستورالعمل هاي مربوطه باشد.
البسه آغشته به مواد دفعي بايد جداگانه جمع آوري به طرز بهداشتي ضد عفوني و شستشو شود.

## Slide 35
و: ضوابط عمومي بهداشت محيط بخشها:
-كف كليه قسمتها بايستي سالم ، با دوام قابل شستشو و غيرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگي ، به رنگ روشن جنس مقاوم و بدون خلل و فرج باشد.
ديوار و سقف كليه قسمتها بايستي سالم ، فاقد شكستگي و ترك خوردگي ، به رنگ روشن بوده و ديوارها تا ارتفاع حداقل 180 سانتي متر از كف از جنس مقاوم و سيقل ( بدون خلل و فرج ) به رنگ روشن و قابل شستشو و ضد عفوني كننده باشد.
-سرويس هاي بهداشتي (توالت ، دستشويي و حمام) علاوه بر رعايت مشخصات كف و ديوار فوق الذكر بايد تا سقف قابل شستشو باشد.

## Slide 36
-توالت بايد داراي كاسه توالت سالم و بدون ترك خوردگي به رنگ روشن ، فلاش تانك ، تهويه مناسب و دستشويي و صابون مايع و فضاي كافي براي همراه كمكي بيمار داشته باشد.
- توالت و حمام براي زنان و مردان به تعداد كافي وجود داشته باشد.
وجود توالت فرنگي ضرورت دارد.نصب دستگيره جهت استفاده بيمار از توالت الزامي است.
قفل توالت و حمام بخشها بايستي با كليد مخصوص قابل باز شدن از بيرون باشد.
در كليه اتاقها نصب دستشويي با اطراف كاشيكاري شده به ابعاد يك متر و اتصال فاضلاب آن به سيستم فاضلاب بيمارستان ضروري است.

## Slide 37
- كليه پنجره هاي بازشو اتاق بايستي مجهز به حفاظ و توري سيمي ضد زنگ باشد.
- ميزان نور در اتاقهاي بستري بيمار بايد مناسب باشد.
- كليه تختخوابها سالم و رنگ آميزي شده و استاندارد باشند.
تعبيه زنگ اخبار و كمد كوچك شخصي در دسترس بيمار ضروري است.
-كليه وسايل تخت بيمار از قبيل ملحفه ها، تشك،پتو، بالش و روتختي ها بايد بطور مرتب و حداقل روزي يكبار تعويض گردد بنحوي كه پيوسته سالم ، تميز و عاري از آلودگي باشد.
- كليه پنجره هاي مشرف به كوچه ها و خيابان هاي پرسرو صدا بايد داراي شيشه دو جداره باشد.

## Slide 38
ميز مخصوص غذا و كمدهاي كنار تخت بايستي سالم و رنگ آميزي شده و تميز و فاقد گوشه هاي تيز باشند( ميزها و كمدهاي استيل نياز به رنگ آميزي ندارند)
اتاق ها و كليه وسايل و تجهيزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد.
تهويه كليه اتاق ها مي بايست به نحو مناسب و بهداشتي انجام شود بطوريكه بمنظور ايجاد حرارت و برودت لازم بايستي از سيستم تهويه مطبوع يا از سيستم حرارت مركزي (شوفاژ ) و كولر(آبي-گازي) استفاده شود.
تبصره: درخصوص بيمارستانهاي جديد الاحداث استفاده از سيستم تهويه مطبوع ضروري است.

## Slide 39
كف كليه اتاقها و راهروها در بخشها بايستي بطور مرتب در هر نوبت كاري نظافت و سپس با تي آغشته به محلول مناسب ضدعفوني گردد.
- وجود حداقل يك نفر كارشناس بهداشت محيط شاغل در بيمارستان كه بطور مستمر (روزانه ) عوامل بهداشت محيطي بيمارستان را كنترل نمايد ، ضروري است.
هنگام صدور پروانه تأسيس و بهره برداري تائيديه معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده مربوطه براي بيمارستان ضرورت دارد.
ماده 24- بيمارستان بايد داراي سردخانه جسد با فضاي كافي جهت نگهداري اجساد باشد و محل سردخانه بايد داراي تهويه مناسب –كف شور و سيستم فاضلاب مناسب بوده و تجهيزات لازم جهت شستشوي منظم آن وجود داشته باشد . كف و ديوارها تا سقف كاشي قابل شستشو باشد.

## Slide 40
فصل نهم( شرايط اختصاصي بخشهاي اتاق عمل):
ماده 25 - اتاق هاي عمل ضمن دارابودن شرايط بهداشتي ساير اتاق ها، بايستي داراي شرايط ويژه به شرح ذيل باشد:
الف) كف در كليه قسمتهاي اتاق عمل بايد سالم، بدون درز و شكاف و جنس آن از كفپوش مناسب و به گونه اي باشد كه ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نيز غيرقابل نفوذ به آب و قابل شستشو بوده ومحل اتصال كف به ديوار بدون زاويه باشد.
ب) ديوارها بايد تا سقف كاشي كاري و رنگ كاملا" روشن ، سالم و بدون درز و شكاف و ترك خوردگي و مقاوم به مواد ضد عفوني كننده و پاك كننده باشد.
ج ) سقف سالم ، بدون درز و شكاف و ترك خوردگي و برنگ روشن و قابل شستشو باشد.
.

## Slide 41
د) ورودي به بخش اتاق عمل (خط قرمز) مي بايستي حفاظي به ارتفاع 20 سانتي متر از فضاهاي طرفين جدا شود.
ح) كليد و پريزهاي برق ضد جرقه و داراي اتصال زمين باشند
و) توالت و دستشويي با شرايط بهداشتي به تعداد كافي در مجموعه اتاقهاي عمل قبل از اتاق رختكن و خط قرمز در نظر گرفته شود.
ز) قفسه هاي لباس اتاق عمل بايستي داراي شرايط بهداشتي بوده و براي كل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد.
ط) هوا بطور مرتب با روش مناسب تهويه و رطوبت نسبي آن بين 60-50 درصد و دمای خشک بین 24-20 درجه سانتيگراد باشد.
ي) اتاق عمل بايستي بطور مرتب و به روش مناسب ضدعفوني گردد.

## Slide 42
ك)محل رختكن جراح و كادر پرستاري و تكنسين ها ضمن برخورداري از شرايط بهداشتي و رعايت موازين انطباق بايد داراي كمد لباس انفرادي و دوش نيز باشد.
ل) وجود اتاق وسايل استريل با قفسه هاي مورد لزوم جهت نگهداري وسايل رسيده از بخش بخش استريليزاسيون مركزي CSR الزامي است.
م) جهت نگهداري وسايل تميز كننده و تجهيزات مكانيكي نظافت، مواد پاك كننده و ضدعفوني كننده ، بايستي اتاق مخصوص با شرايط بهداشتي در نظر گرفته شود.
وجود يك محل شستشوي مجهز به سيستم آب گرم و سرد و تسهيلاتي براي تميز كردن و ضدعفوني كردن پوتين ها، چكمه ها ، كفش ها و تي الزامي است.

## Slide 43
ص) اتاق استراحت كادر اتاق عمل بايستي در قسمت رختكن هاي محوطه بخش اتاق عمل مستقر گردد.
ع) كليه توالت ها، دستشوئي ها و حمام هاي عمل بايستي بطور مرتب و روزانه حداقل دو مرتبه با مواد ضد عفوني كننده مناسب گندزدائي گردد.
ف) سينك اسكراپ براي خانم ها و آقايان بايد جدا باشد.

## Slide 44
خلاصه اینکه:
بيمارستان يك موسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي ، درماني ، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي به منظور درمان و بهبودي بيماران تاسيس مي گردد.
هدف واحد بهداشت ارتقاء سطح بهداشت قسمتهاي مختلف وجلوگيري از انتقال بيماري عفوني از فرد به فرد ديگر و ارتقاء ايمني پرسنل بيمارستان است.
شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان شامل کنترل بهداشت آب و فاضلاب ، پسماند، بازدید مستمر بخش ها ، بهداشت مواد غذايي وآشپزخانه ، مبارزه با حشرات و جوندگان و .. است.
مطابق با آیین نامه تأسیس و بهره برداری بیمارستانها وجود حداقل يك نفر كارشناس بهداشت محيط شاغل در بيمارستان ضروري است.

## Slide 45
با تشکر از توجه شما عزیزان
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم. و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم
از حضور شما متشکرم