## Slide 1: بررسی محیطی در همه گیریهای منتقله از آب
مرکز بهداشت استان
تیر ماه- 97

## Slide 2: بیان مسئله
تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجراي برنامه هاي بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها از وظایف وزارت بهداشت می باشد. همه ساله خصوصاً با شروع فصل گرما طغیانهاي بیماریهاي منتقله از آب در کشور گزارش می شود. یکی ازدلایل اصلی بروز این طغیان ها عدم دسترسی به آب سالم و دفع غیر بهداشتی فاضلاب می باشد.در کشور ما خصوصاً در برخی مناطق روستایی تامین کمیت و کیفیت آب آشامیدنی در برخی اوقات با مشکل مواجه می شود و از طرف دیگر سیستم هاي جمع آوري و تصفیه فاضلاب نیز به طور مناسب توسعه داده نشده است، لذا هر از چندگاهی به دلیل آلودگی آب شاهد بروز طغیان و همه گیریهاي منتقله از آب هستیم که باعث تحمیل هزینه هاي گزاف به سیستم بهداشتی و درمانی کشور می شود. به جهت پیشگیري و کنترل همه گیریهاي بیماریهاي منتقله از آب لازم است اقدامات بهنگام و موثر در خصوص بهداشت آب و فاضلاب انجام گیرد

## Slide 3
عناصر بحرانی کنترل همه گیریهای بیماری های منتقله از آب
اقدامات لازم پیش از بروز همه گیری
اقدامات لازم در هنگام بروز همه گیری

## Slide 4: 1- عناصر بحراني كنترل همه گيريهاي بيماريهاي منتقله از آب
شناسايي سريع موارد بيماري
اطلاع به مسئولين سلامت
برقرار كردن مراكز درماني
آموزش بهداشت
دفع بهداشتی فاضلاب
تامین آب سالم
بهداشت مواد غذایی

## Slide 5
آموزش بهداشت
بهداشت محيط
مبارزه با بيماريها

## Slide 6: اقدامات لازم پیش از بروز همه گیری
توصیف سیستم تامین آب
نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و تعیین خطرات بالقوه
پایش سطوح مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و برطرف نمودن آن
هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي
آموزش عمومی و بازآموزی پرسنل
تامین تجهیزات و پشتیبانی

## Slide 7: توصیف سیستم تامین آب
منابع آب موجود و جایگزین
کاربری اراضی در حوزه آبریز
نقطه استحصال آب
اطلاعات مربوط به ذخیره سازی آب
اطلاعات تصفیه خانه (فرایند ها ، مواد شیمیایی)
اطلاعات توزیع آب(مخازن ، شبکه )
مواد و مصالح مورد استفاده در تماس آب
شناخت مصارف
استانداردهای کیفیت آب

## Slide 8: توصیف سیستم تامین آب
مستند سازی کیفیت آب
بازبینی سیستماتیک مستندات
بررسی های میدانی لازم است
به ارزیابی ریسک کمک می کند
تهیه دیاگرام جریان
مشخص نمودن منابع بالقوه ریسک (تصفیه خانه فاضلاب، صنایع ،مخازن سپتیک )

## Slide 9: نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و تعیین خطرات بالقوه
سنجش کلر آزاد باقیمانده و کنترل میکروبی آب آشامیدنی
تجزيه و تحليل نتايج ميکروبي آب
بازرسي از سيستم هاي تامين آب
ارزیابی سيستم تامین آب (با توجه به نتايج پايش هاي ميکروبي و بازرسی از سيستم)
كنترل بهداشتي استخرهاي شنا و شناگاههاي طبيعي
بررسي حريم منابع آب
نظارت بر دفع بهداشتي فاضلاب

## Slide 10: سنجش کلر آزاد باقیمانده در آب آشامیدنی مناطق روستایی دارای لوله کشی
1) در روستاهاي داراي لوله کشی آب آشامیدنی، سنجش کلر آزاد باقیمانده به تعداد مناسب درنقاط مختلف شبکه و مقایسه با مقادیر مجاز 2) نتایج قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده در سامانه جامع بازرسی ثبت
3) در صورت مطلوب نبودن میزان کلر باقیمانده در اسرع وقت تماس با مسئولین آب روستا
4 ) انعکاس موضوع به مرکز بهداشتی و درمانی جهت پیگیری رفع مشکل از طریق شرکت آب و فاضلاب روستایی
5) مستند سازی
6) در صورت عدم وجود کلر باقیمانده اقدام به نمونه برداري باکتریولوژیکی آب

## Slide 11: سالم سازی آب آشامیدنی مناطق روستایی فاقد لوله کشی
توزیع پرکلرین بین کلیه خانه هاي بهداشت
با استفاده از دستورالعمل تهیه محلول کلر (کلر مادر%1)در کلیه خانه هاي بهداشت، محلول کلر جهت سالم سازي آب آشامیدنی تهیه و در شیشه هاي رنگی بین خانوارهاي روستایی توزیع گردد.
جهت کنترل کلر آزاد باقیمانده، کلرسنجی از آب مصرفی خانوار انجام و نتایج ثبت می شود و در صورت مطلوب نبودن میزان کلر باقیمانده ، آموزش هاي لازم ارائه می گردد.
جوشاندن آب نیز بعنوان روش جایگزین بجاي استفاده از محلول کلر مادر براي سالمسازي آب می تواند استفاده شود.

## Slide 12: سنجش کلر آزاد باقیمانده آب آشامیدنی در مناطق شهري
در نقاط مختلف شبکه بر اساس ( استاندارد ملی 1053) و درمحدوده فعالیت مراکز بهداشتی درمانی کلرسنجی انجام و نتایج مربوطه ضمن مقایسه با مقادیر مجاز بر اساس استاندارد نامبرده درسامانه جامع بازرسی باقیمانده آب آشامیدنی ثبت می گردد
در صورت مشاهده نتایج نامطلوب، گزارش در اسرع وقت به شرکت آب و فاضلاب به صورت تلفنی
مستند سازی
در صورت عدم وجود کلر باقیمانده اقدام به نمونه برداری میکروبی

## Slide 13: نظارت و کنترل میکروبی آب در مناطق روستایی در روستاهای دارای شبکه لوله کشی
جهت کنترل کیفی آب آشامیدنی در مناطق روستایی انجام نمونه برداري مطابق با استاندارد ملی 4208
ثبت نتایج در سامانه جامع بازرسی
در صورت مثبت بودن نتایج از نظر وجود کلی فرم هاي گرماپاي یا اشرشیاکلی انعکاس سریع نتایج به سازمان هاي مسئول تأمین کننده آب آشامیدنی وسطوح بالاتر
تکرار سریع نمونه برداری در اسرع وقت
پیگیري مستمر تا رفع کامل مشکل آلودگی

## Slide 14: نظارت و کنترل میکروبی آب در مناطق روستایی در روستاهای فاقد شبکه لوله کشی
آموزش نحوه سالمسازي آب آشامیدنی به خانوارها
در صورتیکه آلودگی منابع بیش از حد توصیه شده تشخیص داده شود با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب نسبت به حذف آن منبع و جایگزینی سایر منابع مطمئن اقدام شود

## Slide 15: نظارت و کنترل میکروبی آب در مناطق شهری
جهت کنترل کیفی آب آشامیدنی در مناطق روستایی انجام نمونه برداري مطابق با استاندارد ملی 4208
ثبت نتایج در سامانه جامع بازرسی
در صورت مثبت بودن نتایج از نظر وجود کلی فرم هاي گرماپاي یا اشرشیاکلی انعکاس سریع نتایج به سازمان هاي مسئول تأمین کننده آب آشامیدنی وسطوح بالاتر
تکرار سریع نمونه برداری در اسرع وقت
پیگیري مستمر تا رفع کامل مشکل آلودگی
قابل ذکر است شاخص مطلوبیت میکروبی آب آشامیدنی بر اساس باکتري هاي گروه کلیفرم گرماپاي یا اشرشیا کلی باشد

## Slide 16: نظارت و کنترل میکروبی آب در حاشیه شهرها
نظارت مستمر بر کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مصرفی
پیگیري رفع مشکلات موجود
آموزشهاي لازم در خصوص نحوه سالمسازي آب ( جوشاندن و استفاده از کلر مادر)
برخورد قانونی با توزیع کنندگان غیر مجاز آب آشامیدنی

## Slide 17: نظارت و کنترل میکروبی آب برای شبکه هاي خصوصی
پایش میزان کلر آزاد باقیمانده وکیفیت میکروبی همانند شبکه هاي لوله کشی شهري
در صورت وجود نواقص، پیگیري در جهت رفع آن
در موارد لازم اقدام از طریق مراجع قضائی

## Slide 18: تجزیه و تحلیل نتایج میکروبی آب
بر اساس آخرین رهنمود سازمان جهانی بهداشت اظهار نظر در خصوص وضعیت سیستم تامین آب در دوره هاي زمانی مشخص ( سه ماهه، شش ماهه، یک ساله ) با توجه به نتایج میکروبی آب آشامیدنی
مقایسه با اطلاعات جدول وضعیت سیستم تامین آب بر اساس درصد مطلوبیت کلی فرم گرماپاي یا اشرشیاکلی و جمعیت تحت پوشش

## Slide 19: تجزيه و تحليل نتايج ميکروبي آب

## Slide 20: بازرسی از سیستم هاي تامین آب
هدف : تعیین خطرات بالقوه از نقطه آبگیر تا مصرف سیستم تامین آب شامل : منبع، تصفیه خانه، مخازن ذخیره، شبکه لوله کشی و نقطه مصرف
انجام بازرسی از سیستم هاي تامین آب مطابق با فرم هاي بازرسی از این تاسیسات وامتیازدهی
ارزیابی نتایج میکروبی آب بر اساس جدول وضعیت سیستم تامین آب بر اساس درصد مطلوبیت کلی فرم گرماپاي یا اشرشیاکلی و جمعیت تحت پوشش می توان در خصوص وضعیت سیستم از نظر احتمال وقوع خطر
اولویت بندی و انجام قدامات مورد نیاز

## Slide 21: کنترل بهداشتی استخرهاي شنا و شناگاههاي طبیعی
پایش بهداشتی استخرهای شنا مطابق استاندارد ملی به شماره 11203با عنوان الزامات عمومی استخرها و آئین نامه مقررات بهداشتی اصلاح ماده 13قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
جلوگیري از فعالیت استخرهائی که فاقد دستگاه تصفیه وکلرزنی مداوم آب
برنامه ریزي براي تشدید بازرسی ها و کنترل کیفی آب استخر در فصولی گرما

## Slide 22: کنترل بهداشتی آب در اماکن عمومی و حساس
نظارت بر کیفیت آب مصرفی کارخانجات یخ سازي و نوشابه سازي از طریق انجام آزمایش هاي باکتریولوژي
ملزم نمودن مسئولین کارخانجات مذکور به رفع نواقص بهداشتی تأسیسات آب
نظارت ویژه بر شرایط بهداشتی تولید یخ، وضعیت جایگاهها و مراکز فروش یخ
انجام اقداما لازم در خصوص نصب علائم هشداردهنده در پارك ها و گورستان ها و ترمینال ها به منظور عدم استفاده از آب مخصوص آبیاري فضاي سبز جهت شرب،
نظارت ویژه بر وضعیت وضعیت تامین آب آشامیدنی و بهداشت توالت ها، در ترمینال ها
نظارت ویژه برعدم استفاده از لیوان مشترك در اتوبوس هاي مسافربري بین شهري
نظارت ویژه بر آب آشامیدنی در رستوران وبوفه قطارها در شهرهای داراي شبکه راه آهن سراسري
نظارت ویژه بر آب آشامیدنی مورد استفاده در مدارس و وضعیت بهداشتی بوفه ها

## Slide 23: بررسی حریم منابع آب
1) تشکیل جلسات کمیته حفاظت از منابع آب با حضور مراجع ذیربط
2) رعایت فاصله حداقل 30متر یا بیشتر با منبع احتمالی آلودگی از قبیل چاه جذب فاضلاب – محل دفن زباله – تصفیه خانه های فاضلاب و...ودر سطحی بالاتر از محل آلودگی
3) جنس خاک ، شیب زمین و عمق آبهای زیرزمینی باید در نظر گرفته شود
4) حریم چاه تا منابع آلوده برای زمینهای رسی و شنی 50-30 و زمینهای آهکی 200-100 متر در نظر گرفته می شود.

## Slide 24: نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب
نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب ها براي جلوگیري از آلودگی منابع آب
جلوگیري از استفاده از فاضلاب خام جهت آبیاري سبزیجات و محصولات کشاورزي که بصورت خام مصرف می شوند،
هماهنگی هاي برون بخشی و مطرح نمودن موضوع در کمیته هاي برون بخشی
مستند سازي
با استناد به ماده 688قانون مجازات اسلامی ازمصرف فاضلاب خام کشاورزي و آبیاري سبزیجاتی که به صورت خام مصرف می شوند جلوگیري بعمل آورد

## Slide 25: برنامه پایش سطوح مختلف
اجراي برنامه هاي بازدید مدون در سطوح مختلف
بررسی فعالیت ها
شناسایی نقاط ضعف
پیگیری رفع مشکلات شناسایی شده

## Slide 26: هماهنگیهاي درون بخشی و برون بخشی
برگزاري جلسات هماهنگی درون بخشی با واحد بیماري هاي واگیر و سایر واحدهاي مرتبط در مناطق آندمیک قبل از شروع احتمالی همه گیري
حساس سازي و تصمیم گیری در سطوح مختلف
برگزاري جلسات برون بخشی به منظور ایجاد هماهنگی و جلوگیري از موازي کاري هاي احتمالی، صرفه جویی و حفظ منابع اعتباري و انسانی
جلب مشارکت و حساس سازي جلسات برون بخشی با هدف افزایش سطح آگاهی در زمینه پیشگیري و کنترل همه گیري ها و رفع خطرات بالقوه
آمادگی لازم براي کنترل همه گیري هاي احتمالی با حضور دستگاهها و نهادهاي مرتبط مانند شرکت هاي آب و فاضلاب شهري و روستایی، استانداري، شهرداري، سازمان آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزي، مجامع امور صنفی، مراجع قضایی، ستاد نیروي نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی، اداره کل زندانها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و .... در قالب جلسات شوراي سلامت و امنیت غذایی و سایر جلسات با توجه به نظارت هاي بعمل آمده در خصوص بهداشت آب و فاضلاب و تعیین خطرات بالقوه در سیستم ها آبرسانی

## Slide 27: آموزش عمومی و بازآموزي پرسنل
1) آموزش پرسنل بهداشتی مرتبط
2) برگزاري دوره هاي بازآموزي و آموزشی کوتاه مدت در ارتباط با نظارت بر آب آشامیدنی و نحوه کنترل بیماري هاي واگیر روده اي خصوصاً براي همکارانی که جدیداً استخدام شده اند در سطوح مختلف در طول سال
3) آموزش بهداشت آب و اهمیت بیماری های واگیردارپیش از شروع فصل همه گیري در از طریق آموزشگاههاي بهداشت عمومی و اصناف
4) چاپ و تکثیر پوستر و بروشور با تاکید بر موضوع بهداشت آب وفاضلاب
5) آموزش به بهره برداران و متصدیان سیستم هاي تامین آب همچنین متصدیان و شاغلین مراکز و اماکن حساس
5) آموزش عمومی و ارائه نکات آموزشی از طریق رسانه هاي جمعی

## Slide 28: تامین تجهیزات و پشتیبانی
برآورد صحیح نیازهاي سالانه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در منطقه تحت پوشش براي اجراي برنامه ها و فعالیت هاي معمول و همچنین پیش بینی شرایط بروز بحران در طول سال
ذخیره سازي مواد و تجهیزات اعم از پرکلرین، کیت و معرفهاي کلرسنجی، محیط کشت،کدورت سنج، وسیله نقلیه، مواد گندزداي مورد نیاز
پیش بینی منابع مالی و حمل و نقل براي تشدید فعالیت ها

## Slide 29: اقدامات در هنگام بروز همه گیري
1) گزارش همه گیري : گزارش همه گیري توسط واحد مدیریت بیماري هاي واگیر انجام می شود.
2) ارزیابی سریع به همراه تکمیل فرم ارزیابی : بلافاصله پس از گزارش همه گیري گزارش فوري همه گیري بیماري منتقله از آب به صورت تلفنی و ازطریق تکمیل فرم ( پیوست 7) به سطح بالاتر منعکس می شود.
3) بررسی همه گیري یا طغیان : 1-3بررسی اپیدمیولوژیک 2-3بررسی هاي محیطی 3-3بررسی هاي آزمایشگاهی

## Slide 30: بررسی اپیدمیولوژیک
بررسی اپیدمیولوژیک شامل مراحل زیر می باشد: ( توسط مرکز مدیریت بیماریها انجام می شود )
1) تایید همه گیري : تایید توسط مرکز مدیریت بیماریها و واحدهاي اجرایی آن با توجه به فراوانی بیماري و مقایسه اطلاعات گذشته و حال و روند بیماري و بررسی هاي آماري صورت می پذیرد.
2) تایید تشخیص : این مرحله با استفاده از بررسیهاي کلینیکی و آزمایشگاهی بر روي موارد مشاهده شده توسط مرکز مدیریت بیماریها انجام می شود
3) تعریف مورد بیماري :
این مرحله یکی از ابزار بررسی اپیدمیولوژي براي شمارش تعداد موارد بیماري می باشد. تعریف مورد بیماري باید ساده و کاربردي بوده می تواند بر اساس بررسی هاي کلینیکی، آزمایشگاهی، دوره زمانی بیماري، مکان و ویژگیهاي فردي باشد.

## Slide 31: بررسی اپیدمیولوژیک...
4)‌ شناسایی موارد بیماري و به دست آوردن اطلاعات در مورد آنها: در این مرحله با بیماران مصاحبه شده و اطلاعات مربوطه توسط پرسشنامه اخذ می شود
5) توصیف اپیدمیولوژي بر حسب شخص، مکان و زمان : نقشه بیماري با توجه به سن، جنس، وضعیت پزشکی، سابقه مصرف مواد غذایی، رفتارهاي پر خطر و...... و با استفاده از اطلاعات کسب شده توسط واحد مدیریت بیماریها تهیه می گردد.
6) فرضیه سازي بر مبناي اپیدمیولوژي توصیفی و بررسی هاي محیطی در این مرحله با همکاري اپیدمیولوژیست ها و متخصصین بهداشت محیط و با در نظر گرفتن نتایج بررسی ها، فرضیه هاي ممکن طراحی می گردد
7) آزمون فرضیه ها در این مرحله از طریق انجام مطالعات تحلیلی، با استفاده از آزمون هاي آماري فرضیه هاي طراحی شده مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
8) گزارش طغیان ( بررسی اپیدمیولوژیک ) : در نهایت با در نظر گرفتن کلیه مراحل پیش گفت نتایج بررسی ها گزارش می شود

## Slide 32: بررسی محیطی1
این بررسی توسط کارشناسان بهداشت محیط براي پاسخ به اینکه چرا و چگونه طغیان اتفاق افتاده است به عمل می آید
بررسی هاي محیطی همگام با بررسیهاي اپیدمیولوژیکی و آزمایشگاهی باید صورت پذیرد
نکته حائز اهمیت این است که اقدامات لازم براي جلوگیري از بروز مجدد طغیان در آینده بعمل آید

## Slide 33: اقدامات مهم و ویژه براي یک بررسی محیطی در هنگام طغیان هاي بیماریهاي منتقله از آب
تعیین نوع خطر
- تعیین رویداد مخاطره آمیز
- بررسی معیارهاي کنترل
- اعتباربخشی معیارهاي کنترل
- بررسی پایش معیارهاي کنترل
- انجام مداخلات اصلاحی

## Slide 34: نوع خطر
منظور یک عامل فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و یا رادیولوژیکی می باشد که در شرایطی در آب منجر به اثرات سوء بر سلامت می شود.
واژه دیگر براي خطر «آلاینده» می باشد. در مبحث طغیان نوع خطر یا آلاینده، عامل میکروبی می باشد

## Slide 35: رویداد مخاطره آمیز
1) عبارتست از رویدادي که باعث ایجاد خطرات یا شکست در حذف یا کاهش آنها از سیستم تامین آب می شود
2) تمام رویدادهایی است که در کل سیستم تامین آب ( شامل منبع ، تصفیه خانه، مخازن، شبکه توزیع و مصرف ) می تواند اتفاق بیفتد و باعث ورود آلودگی به آب شود. مانند بارندگی، قطعی آب، شکستگی لوله، ورود حیوانات به منابع و مخازن، سیفوناژ معکوس و....... 3) تعیین رویداد مخاطره آمیز باید با توجه به دوره نهفتگی بیماري، شرایط محیطی و رویداد مورد بررسی قرار گیرد.
براي درك بهتر موضوع لازم است نمودار جریان سیستم تامین آب از منبع تا مصرف با لحاظ نمودن منابع آلودگی و تعیین رویدادهاي مخاطره آمیز تهیه شود

## Slide 36: معیارهاي کنترل
معیار کنترل عبارتست از از هر عمل یا فعالیتی که می تواند براي پیشگیري یا حذف یا کاهش خطر به سطح قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. مانند رعایت حریم منابع و یا گندزدایی مستمر آب.

## Slide 37: اعتبار بخشی معیارهاي کنترل به کار رفته
عبارتست از به دست آوردن مستندات براي اینکه آیا معیارهاي کنترل به کار رفته و به طور موثر عمل می کنند. معمولاً اعتبار بخشی از طریق بازرسی امکان پذیر است

## Slide 38: معیارهاي کنترل بر اساس میزان آلودگی آب

## Slide 39: پایش معیارهاي کنترل
بررسی پایش هاي بعمل آمده به منظور ارزیابی اینکه :
-آیا یک نقطه بحرانی تحت کنترل می باشد
آیا آب از معیارهاي کیفی برخوردار است.
آیا کنترل بکار رفته در عمل به درستی کار می کند.
بعنوان مثال بررسی نتایج کلرسنجی(پایش) براي بررسی سیستم گندزدایی بعنوان معیارکنترل، می تواند استفاده شود.
- همچنین بازرسی و بررسی حصارکشی دور منبع تامین آب به منظوراطمینان از سالم بودن و کارکرد مناسب آن براي جلوگیري از ورود حیوانات بعنوان بررسی پایش معیار کنترل به حساب می آید

## Slide 40: مثالی براي بررسی محیطی یک طغیان
نوع خطر | رویداد مخاطره آمیز | معیارهاي کنترل | اعتباربخشی معیارهاي کنترل | بررسی پایش معیارهاي کنترل | اقدامات اصلاحی
میکروبی | سیل و بارندگی | 1-رعایت حریم منبع آب | عدم رعایت حریم منابع آب)معیار کنترل اعتبار ندارد | آلودگی به کلیفرم گرماپاي ) نتایج قبلی و فعلی | تغییر منبع آب یا بهسازي و رعایت حریم
 |  | 2-گندزدایی مستمر آب | عدم گندزدایی پیوسته آب بدلیل کلرزنی دستی)معیار کنترل اعتبار ندارد | نتایج نامطلوب کلرسنجی )نتایج قبلی و فعلی | نصب کلریناتور اتوماتیک

## Slide 41: انجام مداخلات اصلاحی
پس از انجام مراحل قبلی لازم است مداخلات اصلاحی براي کنترل همه گیري بعمل آید.
نکته : به دلیل اهمیت کنترل سریع همه گیري در بعضی مواقع لازم است قبل از تکمیل بررسی ها برخی اقدامات لازم و موقت براي کنترل همه گیري بعمل آید .
(همانند استفاده از سایر منابع آب مطمئن، استفاده از آب بطري شده و ..... )

## Slide 42: بررسی آزمایشگاهی
بررسی آزمایشگاهی به عنوان ابزاري براي تکمیل بررسی هاي اپیدمیولوژیک و محیطی، می باشد.
- نقش بررسی هاي آزمایشگاهی در طغیان بیماري هاي منتقله از آب و غذا عبارتند از :
1) تعیین و تایید آزمایشگاهی میکروارگانیسم عامل بیماري در انسان 2) تشخیص آزمایشگاهی آلودگی آب یا مواد غذایی ( شاخص هاي آلودگی ) 3) تشخیص و تایید آزمایشگاهی میکروارگانیسم عامل بیماریزا در آب یا مواد غذایی 4) همکاري با سایر اعضاء تیم بررسی براي تعیین و توصیف پاتوژن عامل طغیان

## Slide 43: گزارش نهایی طغیان
پس از طی مراحل فوق لازم است پس از جمع بندي و تحلیل نتایج بررسی هاي اپیدمیولوژیکی، محیطی وآزمایشگاهی فرم مطابق با پیوست شماره 8تکمیل و به مراتب بالاتر اعلام و در پرونده مرکز بهداشت شهرستان و استان ثبت گردد

## Slide 44: تهیه محلول کلر ذخیره یک درصد
- 15 گرم هیپوکلریت کلسیم %70(پرکلرین) درصورت در دسترس بودن - 33گرم گرد سفید کننده کلرور دوشو %30در صورت در دسترس بودن - 250سی سی هیپوکلریت سدیم %5در صورت در دسترس بودن - 110سی سی هیپوکلریت سدیم %10در صورت در دسترس بودن را دریک بطري یک لیتري تیره رنگ ریخته و به آن آب اضافه کنید. محلول بدست آمده محلول %1کلراست. - محلول کلر %1در جاي خنک و در ظروف دربسته ، دور از نور نگهداري شود. محلول کلر بتدریج با گذشت زمان کلر مؤثر خود را از دست می دهد و باید از تاریخ تهیه در کمتر از یک ماه مصرف شود

## Slide 45: سالمسازي آب با استفاده از محلول کلر ذخیره
1) آزمایش کلر خواهی براي آب مورد استفاده
بدین صورت که سه قطره از محلول کلر مادر به ازاء هر لیتر آب اضافه نموده و پس از نیم ساعت زمان تماس در صورت وجود مقدار کافی کلر آزاد باقیمانده (سنجش بوسیله کیت کلرسنج یا سنجش بو و مزه کلر) آن آب قابل مصرف است، در غیر اینصورت یک قطره دیگر از محلول کلر مادر به آب اضافه نموده و کلرسنجی شود. این عمل تا زمانیکه وجود کلر آزاد باقیمانده در آب به حد لازم نرسیده ، تکرار می شود.
2) پس از آزمایش کلرخواهی آب مورد مصرف خانوار به آنان توصیه شود به ازاء هر لیتر آب به تعداد قطراتی که تعیین شده است از محلول کلر مادر اضافه نموده و پس از نیم ساعت زمان تماس آب را مصرف نمایند.
3) این آب تا 24ساعت قابل مصرف است
4) در صورت شفاف نبودن آب ابتدا آنرا صاف نموده سپس کلرزنی نماییم.

## Slide 46: سالم سازي مخازن آب آشامیدنی
1) براي ضد عفونی مخازن نگهداري آب می توان 3 – 5گرم (حدود یک قاشق مرباخوري) به ازاي هرمتر مکعب آب پرکلرین به آن اضافه نمود.
2) براي این کار ابتدا بایستی پرکلرین را در یک ظرف آب حل کرده و به تدریج به آب مخزن اضافه نمایید به نحوي که محلول کلر در تمام قسمت هاي مخزنپخش شود.
3) بهتر است ابتدا آزمایش کلرخواهی جهت تعیین میزان پرکلرین براي گندزدایی آب انجام شود.
4) با این روش تا 24ساعت یا بیشتر عمل گندزدائی آب انجام می شود
5) به محض عدم وجود کلر آزاد باقیمانده و یا سنجش بوي کلر عمل کلرزنی را تکرار می نماییم

## Slide 47: دستورالعمل نمونه برداري از یخ براي آزمون باکتریولوژي
یخ در حین تولید، حمل و نقل، نگهداري، جابه جایی و توزیع از طریق منابع مختلفی چون وسایل انجماد، آب، ظروف و افرادي که در تولید و جابجایی آن دخالت دارند در معرض آلودگی میکروبی قرار می گیرد. -آب حاصل از ذوب شدن یخ از نظر ویژگی هاي باکتریایی،فیزیکی و شیمیایی باید داراي مشخصات آب آشامیدنی باشد. - نمونه برداري یخ :
در یک ظرف شیشه اي دهان گشاد استریل 500میلی لیتري با استفاده از کاردك وپنس استریل ( تحت شرایط استریل ) حدود 200گرم یخ را نمونه برداري نموده و پس از انتقال به آزمایشگاه آب حاصل از ذوب شدن آن را طبق روش آزمون باکتریولوژي آب آزمایش می کنیم . · بدیهی است شرایط نگهداري نمونه یخ و انتقال آن به آزمایشگاه همانند نمونه آب براي آزمون باکتریولوژیک

## Slide 48: دستورالعمل گندزدایی فاضلاب
براي گندزدائی فاضلاب (مدفوع بیماران ) از شیر آهک %20یا محل کرئولین 5درصد استفاده می شود.
- محلول کرئولین 5درصد با توجه به اینکه کرئولین با کروزول چند درصد باشد با استفاده از فرمول زیر تهیه می شود C / P* K = L K - = مقدار کرئولین موجود - C= غلظت مورد نیاز که در اینجا 5درصد می باشد. - = Pدرصد غلظت کرئولین خریداري شده - L = مقدار محلول 5درصد بر حسب لیتر

## Slide 49: روش تهیه شیر آهک %20
مقدار معینی آهک معمولی را با 8برابر وزن یا 4برابر حجم آن آب مخلوط کرده و صبر میکنیم تا قسمت هاي غیر قابل حل رسوب کند.
- محلول زلال موجود در قسمت فوقانی را جدا کرده بعنوان شیر آهک %20مورد استفاده قرار میدهیم

## Slide 50: گندزدائی منازل آلوده
کلیه اطاق ها، راهروها، دربهاي ورودي و جاهائی که بیمار با آن در تماس بوده باید با محلول گندزداي محیطی مناسب و داراي مجوز ( مطابق دستورالعمل مصرف ) گندزدایی شود 2) کف و سره مستراح منازل را باید با کرئولین 5درصد یا شیر آهک %20گندزدائی نمود. 3) البسه مشکوك و ملافه و غیره را باید جوشانیده و پس از خشک شدن مورد مصرف قرار داد. 4) لحاف، پتو، تشک و امثالهم را باید با گندزداي مناسب گندزدایی کرد. 5) زباله را باید در ظرفهاي درب دار جمع آوري و پس از ضدعفونی با شیر آهک %20یا کرئولین 5درصد نسبت به معدوم نمودن آن اقدام نمود تا موجب جلب مگس نگردد
تذکر - به طور کلی استفاده از سایر ترکیبات گندزداي محیطی که داراي مجوز از معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت براي مصرف مورد نظر را دارا باشند مطابق دستورالعمل مصرف آن بلامانع است

## Slide 51: پیوست 7 پیوست 8 اکسل فصلی
فرم های گزارش نهایی طغیان بیماري هاي منتقله از آب

## Slide 52: بررسی بهداشت آب و فاضلاب در یک طغیان

## Slide 53: سئوال
شما کارشناس مرکز بهداشت استان X هستید .در روز دوشنبه با شما از شهرستان Yتماس گرفته شده و گفته می شود که تعداد موارد اسهال خونی در شهرستان زیاد شده است. چه اقدامی انجام می دهید؟

## Slide 54: پاسخ
برای تایید با واحد مبارزه با بیماریها تماس می گیریم.

## Slide 55: سئوال
کارشناس شهرستان توضیح می دهد که افزایش تعداد موارد از روز جمعه شروع شده و از دو مرکز بهداشتی و درمانی در دو روستای نزدیک به هم گزارش شده است.این تعداد بیماری در زمانهای دیگر به این حد نبوده و همه بیماران دارای اسهال خونی هستند.واحد بیماریها نیز و قوع طغیان را تایید می کند.چه اقدامی باید انجام دهیم؟

## Slide 56: پاسخ
گزارش فوری را از شهرستان درخواست نماییم که بصورت نمابر به مرکز بهداشت استان ارسال و سپس آنرا به مرکز بصورت نمابر ارسال نماییم.موضوع را تلفنی نیز به مرکز گزارش می نماییم.

## Slide 57: سئوال
از مرکز بهداشت شهرستان گزارش می رسد تعداد موارد تاکنون (دوشنبه) 150 مورد بوده است .اقدام بعدی چیست؟

## Slide 58: پاسخ
نوع بیماری با توجه به تشخیصهای کلینیکی و احتمالا آزمایشگاهی و دوره کمون آن؟
دمای محیط؟
تاریخچه نتایج کلرسنجی؟
تاریخچه آلودگی میکروبی آب؟
سابقه بارندگی و شکستگی؟
و.....

## Slide 59: سئوال
    منبع تامین آب دو روستا چاه نیمه عمیق بوده که در فاصله 8 متری یک رودخانه قرار دارد .محل دفع فاضلاب تعدادی از خانوارها به رودخانه می باشد.آب از چاه به مخزن زمینی در بالای یک تپه پمپاژ شده و سپس به شبکه وارد می شود.کلرزنی بصورت دستی توسط آبدار انجام می شود.با توجه به کمبود آب در طول شبانه روز بطور متوسط 4 ساعت قطعی آب وجودارد و مخازن ذخیره خانگی در منازل برای ذخیره آب وجود دارد.بارندگی در طول چهار شنبه شب هفته گذشته اتفاق افتاده است.اقدام بعدی چیست؟

## Slide 60: پاسخ
اعزام به منطقه و بررسی محیطی (آب و فاضلاب)

## Slide 61: سئوال
اکنون در منطقه هستید .برای بررسی محیطی چه اقداماتی بایستی انجام دهید؟با توجه به تشخیص کلینیکی عامل بیماری شیگلا گزارش شده است.

## Slide 62: پاسخ
تعیین نوع آلودگی: آزمایش آب رودخانه ،منبع آب ،مخزن ذخیره، آب مصرفی مبتلایان (همانطوریکه مصرف می شود) از نظر کلی فرم گرماپای و در صورت امکان شیگلا همچنین بررسی تاریخچه آلودگی میکروبی
تعیین منبع آلودگی: با توجه بازرسی از کل سیستم تامین آب از منبع تا مصرف و تعیین منابع احتمالی آلودگی که می تواند رودخانه (محل دفع فاضلاب در بالادست منبع آب) باشد یا مدفوع حیوانات و ورود آن به مخازن ذخیره خانگی باشد.

## Slide 63: ادامه
تعیین دلایل انتقال آلودگی و ارزیابی احتمال آلودگی مجدد آب در انتقال ذخیره سازی و مصرف: می تواند بارندگی و یا آلودگی آب در هنگام ذخیره سازی در منازل بدلیل عدم بهسازی مخازن خانگی با شد.
ارزیابی فرایندهای تصفیه در از بین بردن آلودگی باتوجه به میزان آلودگی در نفاط مختلف سیستم تامین آب و کدورت آب در این خصوص اظهار نظر می شود. تاریخچه کلرسنجی های انجام شده و نوع سیستم کلرزنی(دستی) می تواند در این خصوص کمک نماید.

## Slide 64: ادامه
شناسایی و اجرای مداخلات اصلاحی:اگر با توجه به نمودار خطی بیماریها (تعداد موارد بیماری بر حسب زمان) یا فرضیات و مطالعات اپیدمیولوژیک همچنین سابقه آلودگی میکروبی و کلرسنجیهای انجام شده احتمال نقش آب در ایجاد طغیان وجود دارد اقدامات مقابله ای از قبیل تامین آب از منبع مطمئن(آبرسانی بوسیله تانکر یا آب بطری شده) یا آموزش گندزدایی آب آشامیدنی بایستی انجام شود.در صورتیکه نتایج بررسی محیطی مشخص شد اقدامات مقابله ای بر آن اساس انجام می شود.

## Slide 65: ادامه
ارائه گزارش بررسی محیطی:گزارش بررسی محیطی به مقامات بالاتر و مقایسه آن با بررسیهای اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی و نتیجه گیری در خصوص علت طغیان با هماهنگی با واحد مبارزه با بیماریها و مقامات مسئول(طی یک جلسه)
تکمیل گزارش نهایی بر اساس فرم و ارسال آن به مرکز.

## Slide 66: شاخص ها :
شاخصهای بهداشت محیط ابزار اصلی در خصوص قضاوت در خصوص بهداشت محیط یک منطقه می باشد.
شاخصهای بهداشت آب و فاضلاب نمایانگر وضعیت بهداشت محیط از نظر بهداشت آب و فاضلاب بوده و نشانگر نقاط خطر از نظر احتمال بروز و شیوع بیماریهای منتقله از آب می باشد.این شاخصها ابزار مناسبی برای برنامه ریزی و اولویت بندی در جهت کنترل بیماریهای منتقله از آب است.
با توجه به شاخصها لازم است برنامه ریزی در جهت حفظ یا ارتقاء شاخصها صورت گیرد.

## Slide 67: فهرست شاخص ها :
ارائه شاخص های آب آشامیدنی :
  دسترسی به آب آشامیدنی سالم
  دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی
  شاخص مطلوبیت کلرسنجی
  شاخص مطلوبیت میکروبی
شاخص های مرتبط با استخرهای شنا :
  شاخص نسبت بازدید به استخر
  شاخص مطلوبیت کلرسنجی آب استخر
  شاخص مطلوبیت pH آب استخر
  شاخص مطلوبیت کلیفرم گرماپای
شاخص فاضلاب

## Slide 68: اهمیت بازرسی بهداشتی
بازرسي بهداشتي و آناليز نمونه هاي آب مكمل یكدیگر مي باشند و با در دست داشتن یكي از این دو مي توان مورد دیگر را توصيف کرد. در مواردي که نمي توان کيفيت آب را آناليز کرد مي توان از بازرسي بهداشتي براي اتخاذ تصميمات کمک گرفت. بازدیدهای بهداشتی مجموعه اقدامات مورد نياز جهت حفاظت و سالم سازی منابع آب را مشخص می کنند. نتایج نمونه های آب بيانگر کيفيت آب در زمان نمونه برداری است در حالی که بازدید،وضعيت کلی منطقه، منابع آلاینده موجود و شرایط رعایت حریم منبع آب را مشخص می سازد

## Slide 69: فاکتورهای قابل توجه در بازدیدهای ميدانی
- فاصله منبع آب تا منابع آلاینده نظير فضولات دامی و فاضلاب های انسانی - توجه به پارامترهای ظاهری آب نظير رنگ و بو
- تخليه فاضلاب ها در بالا دست رودخانه
شکستگی لوله های آبرسانی

## Slide 70: شکستگی درشبکه آبرساني عمومی
چنانچه شبكه آبرساني عمومی دچار شکستگی شده است،بازدید، تعمير و بازسازی شبكه باید در اولویت قرار گرفته، لوله هاي اصلي آبرساني صدمه دیده در اسرع وقت تعمير شوند و یا با بستن چند شير و دور زدن بخش صدمه دیده از جریان آب به سایرقسمت های شبكه توزیع جلوگیری کرد. در این موارد لازم است فشار آب و غلظت کلر آزاد باقيمانده افزایش یابد تا از مكش و جریان معكوس آب آلوده به داخل شبكه جلوگيري شود.

## Slide 71: نکات مورد نظر درکنترل های بهداشتی
نمونه برداری از آب و سنجش پارامترهای ،pH،کدورت و کلرباقيمانده با استفاده از کيت های آزمایشگاهی در ارزیابی سریع کيفی آب کاربرد دارد.
تناوب نمونه برداری و ارزیابی کيفی آب به عوامل متعددی نظير جمعيت تحت پوشش، نوع منبع آب،نوع تصفيه، طول شبكه، تعداد انشعاب و نوع آزمون وابسته است

## Slide 72: تصفيه مناسب آب در خانه ها
- جوشاندن آب و سرد کردن آن پيش از مصرف - اضافه کردن محلول هيپوکلریت سدیم به آب ، اختلاط آب و تأمين زمان ماند در حدود 30دقيقه - یک بطري آب شفاف با حجم کم آب را به مدت 20ثانيه به شدت تكان داده و به مدت حداقل 6 ساعت در معرض نور خورشيد قرار دهيد. - استفاده از مواد گندزدا نظير قرص هاي ضدعفوني کننده

## Slide 73: دستور العمل کاربرد قرص کلر
1در صورت وجود مواد معلق و یا کدورت درآب خام، آب را فيلتر کنيد. -2دستور العمل مصرف و تاریخ اعتبار قرص ها را مطالعه کنيد. -3بر اساس دستور العمل مصرف، یک عدد قرص کلر را به مقدار آب تعيين شده، بيفزایيد. درصورتي که مقدار آب مورد نياز جهت گندزدایي کمتر از مقدار توصيه شده براي یک قرص کلرمي باشد، متناسب با حجم آب، قرص را به قطعه هاي کوچک تقسيم کرده و براي گندزدایي استفاده نمایيد. -4در صورتي که پس از صاف کردن نمونه آب، آب مورد نظر همچنان حاوي کدورت مي باشد، ميزان مصرف قرص کلر متناسب با حجم آب را دوبرابر نمایيد. -5آب را به خوبي به هم بزنيد تا قرص حل شده و 5دقيقه صبر کنيد.

## Slide 74: ادامه
-6مجدداً آب را ً کاملا مخلوط کرده و 10دقيقه صبر کنيد. سپس کلر باقيمانده را اندازه گيري کرده اگر ميزان کلر باقيمانده پس از زمان 10دقيقه، حداقل 5ميلي گرم در ليتر باشد و یا بوي کلر ازنمونه آب استشمام شود، 20دقيقه دیگر صبر نموده و سپس آب را مصرف نمایيد(.

## Slide 75
موفق باشید