## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم
روش های انجام آزمایش میکروبی آب
مرکز بهداشت استان اصفهان
اردیبهشت 97

## Slide 2: مقدمه
به طور کلی آب خام حاوی دو گروه میکروارگانیسم است . گروه اول، میکروارگانیـسمهـای دائمی نامیده می شوند که به طـور طبیعـی سـاکن آب بـوده، دارای نیازهـای غـذایی کمـی هـستندو شامل گونه های اسیتنو باکتر، فلاو باکتریوم ، کرمو باکتریوم می باشد .
گروه دوم میکرو ارگانیسم های گذرا نامیده می شوند و از محیط اطراف ( انسان ، حیوان ، خاک ) به آب انتقال می یابند . میکرو ارگانیسم های بیماری زا در این گروه قرار می گیرند .

## Slide 3: مقدمه
میکروارگانیسمهایی که از طریق خوردن آب آلوده ایجاد بیماری می کنند شامل گونه هایی مانند سالمونلا ، شیگلا ، اشر شیا کلی ، ویبریوکلرا ،کمپیلو باکتر ژژونی ،کریپتوسپوریوم ، انتامو باهیستولتیکا ، ژیاردیا و بالانتیدیوم کلی می باشد .

## Slide 4: باکتری های نشانگر آلودگی آب آشامیدنی
  منظور باکتریهایی هستند که وجود آنها در آب نشان دهنده ناکافی بودن فرآینـد تـصفیه و همچنـین آلودگی آب با مدفوع انسان و حیوان است. مانند کلیفرم هـای گرماپـای، آنتروکـوک هـای مـدفوعی، کلستریدیومهای احیا کننده سولفیت
  بـه دلیـل سهولت و سرعت جدا سازی و شناسایی ، جستجوی اشرشیا کلی و کلیفرم های گرما پای در آب مناسب تر می باشد .

## Slide 5: باکتری های نشانگر آلودگی آب آشامیدنی
متداول ترین باکتری ها در گروه کلیفرم را اشریشیا کلی تشکیل می دهد. حضور آن در آب نشانه آلودگی آب به يک منشأ مدفوعی است که به تازگی
  رخ داده زيرا اين باکتری قادر به تکثیر در محیط آبی نمی باشند و مدت طولانی در آب زنده نمی ماند.
  در آزمایش باکتری شناسی آب، دو آزمایش زیر معمولاً انجام می شود:
آزمایش MPN
آزمایش HPC

## Slide 6: روش آزمایش MPN یا بیشترین تعداد احتمالی در 100 میلی لیتر نمونه
Most Probably Number

## Slide 7: آزمایش MPN شناسایی باکتری های کلیفرم و کلیفرم مدفوعی به روش تخمیر چند لوله ای
گـروه کلی فرم شامل جنس های متعددی از باکتری های متعلق به خانواده آنتروباکتریاسه ها هستند. شناسایی این گروه از باکتری ها از طریق تخمیر لاکتوز می باشد .
بـر اسـاس روش تخمیر، ایـن گـروه تحت عنوان باکتری های هـوازی و بی هـوازی اختیاری، گـرم منفی، بـدون اسپور و میله ای شـکـل کـه در دمـای ۳۵ درجه سانتیگراد، لاکتوز را ظـرف ۴۸ سـاعـت تخمیر و تولید گـاز و اسید می کنند، تعریف می شـونـد. یکی از روش هـای استاندارد بـرای شناسایی گـروه کلی فـرم بـر اسـاس روش تخمیر چند لوله ای (مرحله احتمالی، تأیید و تکمیلی) می باشد. نتایج آزمایش به صـورت محتمل ترین تعداد ممکنMPN ارگانیسم های مـوجـود بیان می شـود.

## Slide 8: تهیه محیط کشت
آب
برای تهیه محیط کشت و مـعـرف ها فقط از آب مقطر استفاده می کنیم که بایستی قبلاً آزمایش شود و مشخص گردد که فاقد هر گونه فلزات محلول و تـرکیبات بازدارنده یا باکتری کـش اسـت. آب مقطر باید دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شـده تـا از رشد جلبک هـا جلوگیری به عمل آید. آب مقطر کهنه در صورتی که به مدت طولانی در ظروف روباز نگهداری شـود، ممکن است حاوی ترکیبات آلی فرار سمی جذب شده از اتمسفر باشد. عملیات نگهداری مناسب معمولاً باعث حذف آلودگی به مواد مغذی می گردد.

## Slide 9: تهیه محیط کشت
لاکتوز براث
لاکتوز براث یک غلظتی : 13 گـرم از پـودر آمـاده لاکتوزبراث را در یک لیتر آب مـقـطـر حـل می کنیم و در حجم های ۱۰ میلی لیتر در لـولـه هـای کشت توزیع می نماییم و یک لوله درهـام داخل هرکدام از لـولـه های کشت می انـدازیـم و درب آنها را می بندیم. سپس در اتـوکلاو بـه مـدت ۱۵ دقیقه در دمـای ۱۲۱ درجه سانتیگراد استریل می کنیم.
لاکتوز براث دو غلظتی : 26گـرم از پـودر آمـاده لاکتوز بـراث را در یـک لیتر آب مقطر حل کرده و در حجم های ۱۰ میلی لیتری در لـولـه های کشت توزیع می کنیم و یـک لـولـه درهـام در داخل هر کدام می اندازیم و درب آنها را می بندیم. سپس در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمای۱۲۱ درجه سانتیگراد استریل می نماییم.

## Slide 10: تهیه محیط کشت
لاکتوز براث سه غلظتی : 39 گـرم از پـودر آمـاده لاکتوزبراث را در یـک لیتـر آب مقطر حـل کـرده و در حـجـم هـای ۱۰ میلی لیتری در لـولـه هـای کشت تـوزیـع می کنیـم و یـک لـولـه درهـام در داخـل هـر کـدام می اندازیم و درب آنها را می بنـدیـم. سپـس در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمـای ۱۲۱ درجه سانتیگراد استریـل می نماییم.
در آزمـایـش MPN فاضلاب معمولاً بـه جـای محیط کـشـت لاکتوز بـراث، از محیط کشت لـوریـل سولفات براث استفاده می شود؛ زیـرا در مرحله احتمالی محیط کشت لاکتوز بـراث، احتمال نتیجه مثبت کـاذب بسیار زیـاد است ولی در محیط کشت لوریل سولفات براث این احتمال وجود ندارد.

## Slide 11: تهیه محیط کشت
BGB براث ( برلیانت گرین بایل لاکتوز براث )
۴۰ گرم از پودر آماده BGB براث را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و در حجم های ۱۰ میلی لیتری در لوله های کشت توزیع می کنیم و یـک لوله درهام در داخل هر کدام می اندازیم و درب آنها را می بندیم. سپس در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد استریل می نماییم.
EC براث
۳۷ گرم از پودر آماده EC براث را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و در حجم های ۱۰ میلی لیتری در لـولـه هـای کشت توزیع می کنیم و یـک لوله درهام در داخل هر کدام می اندازیم و درب آنها را می بندیم. سپس در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد استریل می نماییم.
محیط های کشت بعد از استریل شدن به مدت یک هفته در یخچال در دمای
۱۰ – ۴ درجه سانتیگراد نگهداری می نماییم.

## Slide 12: مرحله احتمالی
روش 5 لوله ای :
ردیف های ۵ تایی از لوله های آزمایش را در محفظه نگهدارنده لـولـه قـرار می دهیم. تعداد ایـن ردیـف ها و حجم نمونه انتخابی بستگی به کیفیت و ویژگی های نمونه مورد آزمایش دارد .( آب های آشامیدنی با میزان کلر باقیمانده مطلوب ) بـرای آب آشامیدنی ۵ لوله با حجم بیش از ۳۰ میلی لیتر آماده می کنیم. در هر لوله آزمایش ۱۰ میلی لیتر محیط کشت لاکتوزبراث ۳ غلظتی وجـود دارد. بعد از ۲۵ بار تکان دادن بطری نمونه در هـر لـولـه آزمـایـش ۲۰ میلی لیتـر نمونه را بـا پیپت استریل وارد می کنیم. ظرف حاوی نمونه ها و محلول هـای رقـیـق شـده را ۲۵ بـار تکان می دهیم

## Slide 13: مرحله احتمالی
روش 9 لوله ای :
برای آب های استخر شنا ، منابع و مخازن ذخیره آب و آب هایی که کلر باقیمانده صفر دارند ، از روش 9 لوله ای استفاده می شود برای هـر رقت (10، ۱، ۰٫۱ نـمـونـه) 3 لـولـه آمـاده می نماییم. در 3لـولـه اول ۱۰ میلی لیتر محیط کشت لاکتوزبراث دو غلظتی که 10 سی سی از نمونه را به محیط کشت اضافه میکنیم و در 6 لوله بعدی، ۱۰ میلی لیتر محیط کشت لاکتوز براث یک غلظتی وجود داردکه در 3 لوله اول 1 سی سی نمونه و در 3 لوله دوم ۰٫۱ سی سی از نمونه مورد نظر را بوسیله پیپت استریل اضافه میکنیم ، ظرف حاوی نمونه ها و محلول هـای رقـیـق شـده را ۲۵ بـار تکان می دهیم .

## Slide 14: مرحله احتمالی
روش 10 لوله ای :
ردیف های 10 تایی از لوله های آزمایش را در محفظه نگهدارنده لـولـه قـرار می دهیم. تعداد ایـن ردیـف ها و حجم نمونه انتخابی بستگی به کیفیت و ویژگی های نمونه مورد آزمایش دارد.در هر لوله آزمایش 10 میلی لیتر لاکتوز برات دوغلظتی وجود دارد که 10 سی سی از نمونه مورد نظر را به هر کدام از لوله های اضافه می کنیم . ظرف حاوی نمونه ها و محلول هـای رقـیـق شـده را ۲۵ بـار تکان می دهیم .

## Slide 15: مرحله احتمالی
روش 15 لوله ای :
برای آب های خام که هیچ گونه فرایند گندزدایی روی آن ها انجام نشده است ، از این روش استفاده می شود برای هـر رقت (10، ۱، ۰٫۱ نـمـونـه) ۵ لـولـه آمـاده می نماییم. در ۵ لـولـه اول ۱۰ میلی لیتر محیط کشت لاکتوزبراث دو غلظتی که 10 سی سی از نمونه را به مجیط کشت اضافه میکنیم و در ۱۰ لوله بعدی، ۱۰ میلی لیتر محیط کشت لاکتوز براث یک غلظتی وجود داردکه در 5 لوله اول 1 سی سی نمونه و در 5 لوله دوم ۰٫۱ سی سی از نمونه مورد نظر را بوسیله پیپت استریل اضافه میکنیم ، ظرف حاوی نمونه ها و محلول هـای رقـیـق شـده را ۲۵ بـار تکان می دهیم .

## Slide 16: مرحله احتمالی
لوله ها یـا بطری هـای حـاوی نمونه و محیط کشت را در دمـای ۳۵ درجه سانتیگراد در انکوباتور قـرار می دهیم. بعد از ۲۴ ساعت، هر لوله یـا بطری را به آرامی و با حرکت چرخشی تکان داده و آن را از نـظـر میـزان رشد میکـروبـی، وجـود یـا عـدم وجـود گـاز و واکنش هـای اسیدی (سایه های زرد رنگ) بررسی می کنیم.
چنانچه در ایـن مرحله تشکیل گـاز یـا اسید مشاهده نگردید، آنها را مجدداً به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار می دهیم. پـس از ۴۸ سـاعـت لـولـه ها را بـررسی می کنیم، وجـود یـا عدم وجود رشد زیاد گاز و اسید را یادداشت می نماییم. تولید گـاز در لـولـه هـا طـی ۴۸ سـاعـت بیانگر پاسخ مثبت بـه آزمـایـش احتمالـی است. لـولـه های مثبت را بـرای آزمایش در مرحله تأییدی نگه می داریم. عـدم تشکیل گـاز در پـایـان ۴۸ ساعت بیانگـر نتیجه منفی
می بـاشـد.

## Slide 17: مرحله تأییدی
تمام لوله ها یا بطری های آزمایش مرحله احتمالی را که پس از ۲۴ یا ۴۸ ساعت گـرمـاگـزاری تشکیل گـاز در آنها مشاهده شده است، برای مرحله تأییدی آزمایش می شوند. چنانچه رشـد گـاز در لوله احتمالی زودتـر از ۲۴ ساعت ظاهر شد، می تـوان آنها را پیش از اتمام زمان ۲۴ ساعته به مرحله تأییدی منتقل نمود. لوله های مرحله احتمالی را که تولید گاز در آنها مشاهـده می شود بـه آرامـی می چرخانیم یـا تکان می دهیم تـا میکرو ارگانیسم ها در آنها به صورت شناور در آیند.

## Slide 18: مرحله تأییدی
با یک لوپ فلزی استریل به قطر ۳٫۵ – ۳ میلی متر یک لوپ (قطره) کامل از کشت میکروبی داخـل لـولـه احتمالی مثبت را بـه لـولـه حـاوی مـحیـط کـشـت BGB بـرای Total Coliform)) منتقل می کنیم این کار برای لوله های احتمالی مثبت تکرار می شود. محیط کشت BGB تلقیح شده را بـه مدت ۴۸ ساعت در دمـای ۳۵ درجـه گرماگـزاری می کنیم. تشکیل گـاز بـه هـر میزان در لـولـه هـای دورهـام در هـر زمـان از ۴۸ سـاعـت گرماگزاری، بیانگر پاسخ مثبت در ایـن مرحله است. مقدار باکتری های کلیفرم غیر مدفوعی را از تعداد لوله های مثبت این مرحله از آزمایش را محاسبه می نماییم.

## Slide 19: مرحله تکمیلی
با یک لوپ فلزی استریل به قطر ۳.۵ – ۳ میلی متر یک لوپ (قطره) کامل از کشت میکروبی داخـل لـولـه احتمالی مثبت را بـه لوله حاوی محیط کشت )ECبـرای کلیفرم های مدفوعی) منتقل می کنیم این کار برای لوله های احتمالی مثبت تکرار می شود. محیط کشت EC تلقیح شده را بـه مدت 24 ساعت در دمـای 44.5 درجـه در بن ماری یا حمام بخار گرماگـزاری می کنیم. تشکیل گـاز بـه هـر میزان در لـولـه هـای دورهـام در هـر زمـان از 24 سـاعـت گرماگزاری، بیانگر پاسخ مثبت در ایـن مرحله است. مقدار باکتری های کلیفرم مدفوعی را از تعداد لوله های مثبت این مرحله از آزمایش را محاسبه می نماییم.

## Slide 20: مرحله تکمیلی
اگـر نتیجه آزمایش لوله های حـاوی محیط کشت ECبراث مثبت باشد، نشانه مثبت بودن مرحله تکمیلی و وجود کلیفرم های مدفوعی می باشد. در حالی کـه اگر نتیجه BGB مثبت ولی جواب ECبراث منفی باشد، نشانه وجود کلیفرم های غیر مدفوعی است.

## Slide 21: با توجه به دستورالعمل های اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از انتقال وکشت نمونه آب بر روی محیط کشت لاکتوز براث (مرحله احتمالی) موارد مثبت این مرحله جهت تایید کلیفرم های گرماپای روی محیط اختصاصی EC براث منتقل و در حرارت 2±44/5 در حمام بخار و به مدت 24 ساعت کشت داده می شوند و نتایج مثبت با احتساب MPN به عنوان کلیفرم گرماپای گزارش می شود.

## Slide 23: نحوه ذخیره سازی
محیط کشت های خشک (بدون آب) را در بطری هایی که درب آنها
محکم بسته شده و در جـای تـاریـک و دمـای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت پایین نگهداری می کنیم. در صورتی که محیط های کشت تغییر رنگ دهند و یا به حالت کیک و قالب درآیند و یا ینکه خصوصیت پودری خود را از دست دهند، نباید از آنها استفاده کرد. بسته های محیط کشت خشک را در مقادیر کم طوری تهیه می کنیم که بعد از باز کردن در طی ۶ ماه مصرف گردد.

## Slide 24: نحوه ذخیره سازی
بعد از حـل کردن محیط کشت، فـوراً آن را در لـولـه هـای آزمایش حاوی درهام بوسیله پیپیتور به حجم 10 سی سی تـوزیـع می کنیم ، محیط کشت های غیر استریل را نبایستی نگهداری کرد. تمام محیط های کشت آزمایش MPNرا در اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار 1/5اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه استریل می کنیم. هنگامی که فشار بـه صفر رسید، محیط کشت را از اتوکلاو خـارج کرده بعد از رسیدن به دمای محیط در یخچال نگهداری می کنیم .

## Slide 25: نحوه ذخیره سازی
محیط کشت را در مقادیری تهیه می کنیم که در طـی کمتر از یـک هفته مصرف شـوند. اگـر محیط کشت هـا در لوله های در پیچدار ریخته شده است، بـه مـدت ۳ مـاه قـابـل نگهداری می باشند. محیط کشت را دور از نور مستقیم خورشید باید نگهداری کنیم و از آلودگی و تبخیر بیش از اندازه آنها می بایست جلوگیری کرد.

## Slide 26: محاسبه و بیان MPN
برای محاسبه غلظت یـا تـراکم باکتری هـا از روش بیان آمـاری محتمل تـریـن تعداد یـا بیشترین تعداد احتمالی MPN استفاده می شـود. روش محاسبه بـوسیله جـداول MPN در دستورالعمل هـای آزمایشگاه ثبت شده است .
الف) 5 لوله ای جدول (2)
ب) 9 لوله ای
ج) 10 لوله ای جدول (3)
د) 15 لوله ای

## Slide 27: جدول 2- شاخص MPN و دامنه اطمینان 95% برای ترکیب لوله های مثبت و منفی زمانی که در آزمایش از 5 لوله 20 میلی لیتر استفاده شده باشد.
دامنه اطمینان 95% (تقریبی) |  | شاخص MPN در 100 ml | تعداد لوله های مثبت از کل 5 لوله 20 میلی لیتری
حداکثر | حداقل |  | 
3 | 0 | کمتر از 1/1 | 0
6/3 | 0/05 | 1/1 | 1
9/6 | 0/3 | 2/6 | 2
14/7 | 0/8 | 4/6 | 3
26/4 | 1/7 | 8 | 4
بی نهایت | 4 | بیشتر از 8 | 5

## Slide 28: جدول 3- شاخص MPN و دامنه اطمینان 95% برای ترکیب لوله های مثبت و منفی زمانی که در آزمایش از 10 لوله 10 میلی لیتر استفاده شده باشد.
دامنه اطمینان 95% (تقریبی) |  | شاخص MPN در 100 ml | تعداد لوله های مثبت از کل 10 لوله 10 میلی لیتری
حداکثر | حداقل |  | 
3 | 0 | کمتر از 1/1 | 0
5/9 | 0/03 | 1/1 | 1
8/1 | 0/26 | 2/2 | 2
10/6 | 0/69 | 3/6 | 3
13/4 | 1/3 | 5/1 | 4
16/8 | 2/1 | 6/9 | 5
21/1 | 3/1 | 9/2 | 6
27/1 | 4/3 | 12 | 7
36/8 | 5/9 | 16/1 | 8
59/5 | 8/1 | 23 | 9
بی نهایت | 13/5 | بیشتر از 23 | 10

## Slide 29: آزمایش HPC
باکتری های هتروتروف :
شمارش میکرو ارگانیسم های هتروتروف ، روشی است که توسط آن تعداد باکتری های هتروتروف زنده در آب اندازه گیری شده و برای بررسی تغییرات کیفی به هنگام تصفیه و توزیع آب و یا کیفیت آب استخرهای شنا انجام می گردد ، کلنی های مورد مطالعه با این روش می توانند به صورت دوتایی ، زنجیره ای ، خوشه ای و یا منفرد تشکیل شوندکه همه انواع آن تحت عنوان واحد های تشکیل دهنده کلنی (CFU ) نامیده می شوند .

## Slide 30: آزمایش HPC
روش های انجام آزمایش :
1- پور پلیت pour plate ))
2-کشت سطحی spread plate) )
3- صافی غشایی یا ممبران فیلتر

## Slide 31: آزمایش HPC
روش پورپلیت : مقدار 0/1 تا 1 میلی لیتر از نمونه یا نمونه ای رقیق شده که به وسیله ی پیپت به پلیت سترون اضافه و سپس محیط کشت آگار مذاب را می افزاییم و پس از مخلوط شدن باید سرد و منجمدگردد سپس گرماگذاری شده و شمارش کلنی انجام می گردد.
روش کشت سطحی : مقدار 0/1یا 0/5 میلی لیتر از نمونه یا 1 میلی لیتر از رقت مناسب نمونه به محیط کشت حاوی آگار جامد شده موجود در پلیت اضافه می شود . نمونه ی تلقیح شده بر روی سطح محیط کشت را با یک میله شیشه ای سترون به صورت یکنواخت پخش می گردد.در این روش همه کلنی ها بر روی سطح محیط کشت به وجود آمده و مانع از نفوذ کلنی ها به داخل آگار مذاب می شود . پس از گرماگذاری در دمای 37 – 35 به مدت زمان 48 ساعت
کلنی های باکتری ها را بر روی سطح آگار شمارش می کنیم

## Slide 32: آزمایش HPC
روش صافی غشایی : این روش در مورد نمونه های آب با حجم زیاد و کدورت کم و معمولاٌ برای آب هایی با احتمال شمارش کلنی کمتر از (Cfu/ml 10- 1) به کار می رود این روش شوک گرمائی ایجاد نمی کند و هزینه های آن برای تهیه صافی های غشایی بیشتر از دو روش دیگر برشمرده می شود .

## Slide 33: آزمایش HPC
روش کشت سطحی Spread Plate) ) :
پلیت ها را به ترتیب چیده و علامت گذاری می نمائیم .
در صورت نیاز نمونه ها را رقیق سازی می کنیم .
براساس نمونه ها و رقت ها پلیت ها را مرتب می نمائیم .
نمونه ها و رقت ها را قبل از اینکه با استفاده از پیپت به داخل پلیت منتقل کنیم بایستی به شدت تکان داد .
در حالی که پلیت را می چرخانیم نمونه یا حجم رقیق شده 0/1یا 0/5 میلی لیتر رابا استفاده از پیپت روی سطح محیط آگار جامد می ر یزیم .

## Slide 34: آزمایش HPC
نمونه تلقیح شده را روی سطح محیط کشت با استفاده از میله شیشه ای سترون به طور یکنواخت پخش می کنیم این کار با ثابت نگه داشتن میله شیشه ای بر روی سطح آگار و حرکت دادن پلیت و یا با حرکت دادن میله شیشه ای بر روی سطح محیط کشت انجام می شود در این روش همه کلنی ها بر روی سطح محیط کشت شکل می گیرند
قبل از گرماگذاری اجازه می دهیم تا نمونه تلقیح شده بطور کامل در محیط کشت جذب شود .

## Slide 35: آزمایش HPC
وقتی سطح محیط کشت آگار خشک شد درب پلیت ها را بسته آنها را بطور وارونه برای انجام آزمایش های اختصاصی به مدت 48 ساعت در حرارت 35 درجه سلسیوس قرار می دهیم پس از گرماگذاری در دما و مدت زمان مناسب کلنی های مجزا بر روی سطح محیط کشت پدیدار می شوند

## Slide 36: آزمایش HPC
شمارش و ثبت نتایج :
پس از پایان زمان انکوباسیون، بلافاصله اقدام به شمارش کلنی ها می نماییم. اگر امکان شمارش در آن زمان مقدور نیست، اطراف پلیت ها را پارافیلم زده و به صـورت وارونه در دمای ۱۰ – ۵ درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری می کنیم. زمان نگهداری می بایستی کمتر از ۲۴ ساعت باشد.
بهترین وسیله برای شمارش کلنی ها در ایران، دستگاه کلنی کانتر بوده که دارای عدسی مناسب جهت بزرگ نمایی می باشد.

## Slide 37: آزمایش HPC
شمارش کلنی ها :
اگر تعداد کلنی های شمارش شده در سطح کلی پلیت کمتر از ۳۰ عـدد باشد، می توان تـا ۲ میلی لیتر از نمونه را تلقیح و کشت داد که در این صورت نحوه شمارش بدین صورت می باشد :
کلنی های شمارش شده در سطح پلیت
حجم نمونه تلقیح شده ((ml
در مواردی که تعداد کلنی ها در سطح کل پلیت بالاتر از ۳۰ عدد باشد، حجم نمونه تلقیح شده برابر با ۱ میلی لیتر بوده و نحوه شمارش
مطابق فرمول بالاست ولی در مخرج کسر عدد 1 را می گذاریم .

## Slide 38: آزمایش HPC
اگر تعداد کلنی ها در سطح کل پلیت بسیار بیشتر از ۳۰۰ عدد باشد به ترتیب زیر عمل می نماییم :
اگـر در یک مربعCm2 ) 1) از سطح پلیت تعداد کلنی کمتر از ۱۰ عدد باشد ، ۱۳ مربع کـه دارای توزیع یکنواختی از کلنی هـا بـاشـد را انتخاب می کنیم. بهتـر است در صـورت امکان ۷ مـربـع متوالی در جـهـت افـقـی ۶ مـربـع متوالی در جهت عمودی را انتخاب نماییم. سپـس مجموع تعداد کلنی هـا در ۱۳ مربع را در ۵ ضـرب می کنیم تـا کـل کلنی هـا در پلیتی با مساحت 65cm2بدست آید. باید توجه داشته باشیم که یک مربع را دوبار نشماریم.

## Slide 39: آزمایش HPC
اگـر در یـک مـربـع (1Cm2) از سطح پلیت، تعداد کلنی بیشتر از ۱۰ عـدد بـود، چهار مـربـع را کـه دارای توزیع یکنواختی هستند می شماریم و میانگین ۴ مـربـع را در واحـد سطح بـدسـت می آوریم و در ضریب مناسب ضرب می نماییم (۶۵ برای پلیت های شیشه ای و ۵۷ برای پلیت های یکبار مصرف).
اگر در یک مربع تعداد کلنی هـا بیشتر از ۱۰۰ عـدد بـود ، باید رقیق سازی انجام شود و نتایج در عکس رقت ضرب شود .
توجه داشته باشیم که کلنی های تشکیل یافته (تخمین زده شده) را cfu در واحد میلی لیتر گزارش کنیم .

## Slide 40: خصوصيات ميكروبي آب آشاميدني

## Slide 41: کنترل کیفی آب آشامیدنی (تعداد موارد سنجش کلر)

## Slide 42: کنترل کیفی آب آشامیدنی (استاندارد کلر آزاد باقیمانده)

## Slide 43: کنترل کیفی آب آشامیدنی (حداقل تعداد نمونه برای آزمون میکروبی )
ردیف | جمعیت / نفر | تعداد نمونه در سال
1 | 5000> | 12
2 | 5000-100000 | 12نمونه به ازای هر 5000 نفر
3 | 101000- 500000 | 12 نمونه به ازای هر 100000نفر بعلاوه 120 نمونه اضافی
4 | 500000< | 12 نمونه به ازای هر 100000نفر بعلاوه 180 نمونه اضافی

## Slide 44: بهداشت آب استخرها

## Slide 45: شستشو و استریل کردن
تمام ظروف شیشه ای را به خوبی با دترجنت مناسب و آب گرم شسته و با آب گـرم طـوری آبکشی می نماییم کـه تمام ترکیبات ماده شوینده حذف شـونـد. سپس بـا آب مقطر آب کشی می کنیم. سترون کـردن ظروف شیشه ای نباید کمتر از ۶۰ دقیقه در دمـای خشک ۱۷۰ درجه سانتیگراد بـاشـد. ظروف شیشه ای که داخل محفظه فلزی قرار دارند ، باید حداقل ۲ ساعت در دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد سترون شوند. ظـروف نمونه برداری، یـا به روش فوق و یا به مدت ۱۵ دقیقه در اتوکلاو با دمـای ۱۲۱ درجه سانتیگراد سترون شـونـد. بـرای پیشگیری از تغییر شکل، درب ظـروف پلاستیکی نباید محکم شده بـاشـد. زمـان استریل کردن در اتوکلاو ۱۲۱ درجه سانتیگراد بـرای محیط کشت های تازه ۱۵ – ۱۲ دقیقه، برای مـواد آلـوده و محیط کشت های دور ریختنی ۳۰ دقیقه و برای آب رقیق سازی ۱۵ دقیقه می باشد.

## Slide 46: کنترل کیفی اتو کلاو
تست شیمیایی :
نوار کاغذی TST :سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می کند و از زرد به بنفش تغيير رنگ می دهد . در هرسری کاری از این نوار استفاده کنيد.

## Slide 47: کنترل کیفی فور
تست شيميایی:
ویال شيشه ای Browne و مشاهدة تغيير رنگ مناسب از قرمز به سبز از این ویال به صورت ماهیانه استفاده کنيد.
روش نگه داری : در محل خنک و زیر حرارت 21 درجه سانتیگراد نگهداری شود .( ترجیحا داخل یخچال )

## Slide 48: کنترل کیفی انکو باتور
حرارت انکوباتور با دماسنج کاليبره، اندازه گيری و به طور روزانه و بر روی منحنی حرارت ثبت مي گردد.
نکته :
مستندات کنترل کیفی دستگاههای آزمایشگاه میکروبی آب باید به مدت 6 ماه در آزمایشگاه نگه داری شوند .

## Slide 49: تجهیزات آزمایشگاه میکروبی آب
دستگاه انکوباتور
دستگاه اتوکلاو
دستگاه بن ماری
دستگاه هود
دستگاه کلنی کا نتر
دستگاه فور
دستگاه شیکر
یخچال آزمایشگاهی
انواع محیط های کش انواع ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
انواع ظروف یکبار مصرف آزمایشگاهی

## Slide 50: انکوباتور
دستگاهی است که توسط آن گرمای لازم جهت رشد باکتریها بعد از مرحله کشت ، فراهم می شود. این دستگاه برای ما دمای 35±2c را تامین می کندکه در مرحله احتمالی و تاییدی نمونه های کشت داده شده را به مدت 48 ساعت در آن نگهداری
می کنیم.

## Slide 51: اتوکلاو
دستگاه اتوکلاو حرارتی به اندازه حرارت استرلیزاسیون یعنی 121c درون محفظه ایجاد می کند و مجهز به ترمومتر دقیقی است که بهتر است انتهای آن در مسیر خروج بخار قرار گیرد تا درجه حرارت مینیمم درون محفظه استریل کننده را نشان دهد. دستگاه به یک فشارسنج مجهز است و بوسیله دریچه اطمینان متصل به مسیر تولید بخار اشباع و یا مستقیماً به منبع تولید کننده بخار به خوبی تنظیم می شود. این دستگاه حرارت مرطوب 121c را با فشار 15 بار (14/8 اتمسفر) در مدت 15 دقیقه تامین می کند.

## Slide 52: هود
  وسیله ای اتاقک مانند با حفاظ شیشه ای متحرک و دارای هواکش و سیستم روشنایی که بعضی ازآنها حاوی لامپ UV جهت استریل کردن هوای داخل آن در هنگام کار با عوامل میکروبی و محیطهای کشت داده شده ، می باشند.

## Slide 53: شعله گاز یا چراغ بونزن
شعله آزمایشگاهی وسیله ای برای حرارت دادن و سترون کردن لوازمی مانند سوزن کشت و دهانه ظروف و لوله های آزمایش و غیره و در واقع فضایی معادل 15 سانتیمتر اطراف خود را استریل و عاری از میکروب می نماید.

## Slide 54: Oven یا فور
دستگاهی است که توسط آن یکسری از وسائل آزمایشگاه را با حرارت خشک استریل می کنند. این وسایل باید حتما فلزی یا شیشه ای باشند که مقاوم به حرارت خشک باشند. دمای لازم برای استریل کردن توسط فور 180 درجه و زمان آن حدود 1/5- 1 ساعت می باشد. بعد از اتمام کار استریل کردن و قبل از باز کردن درب دستگاه باید توجه داشت که باید دستگاه سرد شده باشد تا از شکستن وسایل شیشه ای جلوگیری شود.
درجه حرارت داخل فور توسط یک دماسنج به تنظیم کننده حرارت(ترموستات) متصل می باشد و این دماسنج دما را به ما نشان می دهد.

## Slide 55: بن ماری
وسیله ای است که در آن بوسیله آب محتوی آن می توان حرارت معینی را ثابت نگهداشت که درجه حرارت تا 100 درجه قابل تنظیم می باشد که در این حالت به آن بن ماری جوش می گویند. از این دستگاه می توان بعنوان گرمخانه گذاری محیطهای کشت و همچنین ذوب نمودن محیطهای کشت هم استفاده نمود. بن ماری بهتر است حاوی دماسنج نیز باشد.

## Slide 56: دستگاه شیکر (جهت گرم کردن و هم زدن محلول ها همراه با مگنت)
جهت مخلوط کردن و هم زدن نمونه ها در لوله آزمایش و در نوع دیگر، شیکر با صفحه مسطح می باشد که برای هم زدن و مخلوط کردن محتویات ظروف با سطح مقطع پهن است .

## Slide 57: منابع
مهندسی محیط ، نویسنده :D.L.Kanth Rao, A.Kamala ، ترجمه : حمید کاشانیان
آزمایشهای میکروبی آب و پساب ، ترجمه: پروفسور گیتی امتیازی
استاندارد متد برای آزمایشات آب و فاضلاب ، سازمان بهداشت جهانی
دستورالعمل های آزمایشگاهی آب و فاضلاب، مرکز تحقیقات ، بهبود و بهره وری صنعت آب و فاضلاب کشور