## Slide 1: برنامه بهداشت آب و فاضلاب برای پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب
مرکز بهداشت استان اصفهان- خرداد99

## Slide 2: مقدمه :
همه ساله خصوصاً با شروع فصل گرما طغيانهاي بيماريهاي منتقله از آب در كشور گزارش مي شود . یکی از دلايل اصلي بروز اين طغيانها عدم دسترسي به آب سالم و دفع غير بهداشتي فاضلاب مي باشد .

## Slide 3: عناوین :
عناصر بحرانی کنترل همه گیریهای بیماری های منتقله از آب
اقدامات لازم پیش از بروز همه گیری
اقدامات لازم در هنگام بروز همه گیری

## Slide 4: عناصر بحراني كنترل همه گيريهاي بيماريهاي منتقله از آب
شناسايي سريع موارد بيماري
اطلاع به مسئولين سلامت
برقرار كردن مراكز درماني
آموزش بهداشت
دفع بهداشتی فاضلاب
تامین آب سالم
بهداشت مواد غذایی

## Slide 5
مبارزه با بيماريها
آموزش بهداشت
بهداشت محيط

## Slide 6: اقدامات لازم پیش از بروز همه گیری
نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و تعیین خطرات بالقوه
برنامه پایش سطوح مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و برطرف نمودن آن
هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي
آموزش عمومی و بازآموزی پرسنل
تامین تجهیزات و پشتیبانی

## Slide 7: 1: نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و تعیین خطرات بالقوه
سنجش کلر آزاد باقیمانده و کنترل میکروبی آب آشامیدنی
تجزيه و تحليل نتايج ميکروبي آب
بازرسي از سيستم هاي تامين آب
ارزیابی سيستم تامین آب (با توجه به نتايج پايش هاي ميکروبي و بازرسی از سيستم)
كنترل بهداشتي استخرهاي شنا و شناگاههاي طبيعي
بررسي حريم منابع آب
نظارت بر دفع بهداشتي فاضلاب

## Slide 8: 1-2) تجزيه و تحليل نتايج ميکروبي آب :

## Slide 9: 1-3) بازرسی از سیستمهای تامین آب
با انجام بازرسي از سيستم هاي تامين آب خطرات بالقوه سیستم شناسایی می شود.
بازرسی برای هر سیستم می تواند با توجه به فرمهای مربوطه صورت گیرد .

## Slide 10
سوال | پاسخ
1- آیا توالت یا لوله فاضلاب در شعاع 100 متری تلمبه خانه وجود دارد؟ | بلی/ خیر
2- آیا نزدیکترین توالت فاقد سیستم فاضلابرو می باشد؟ | بلی/ خیر
3- آیا هیچگونه منبع آلودگی در شعاع 50 متری وجود دارد؟ | بلی/ خیر
4- آیا چاه سربازی در شعاع 100 متری وجود دارد؟ | بلی/ خیر
5- آیا لوله زهکشی اطراف تلمبه خانه دچار شکستگی است؟ | بلی/ خیر
6- آیا نرده های حصار دچار صدمه دیدگی شده اند که منجر به ورود حیوانات شود؟ | بلی/ خیر
7- آ یا کف تلمبه خانه نسبت به نفوذ آب نفوذناپذیر است؟ | بلی/ خیر
8- آیا در داخل تلمبه خانه محل های تجمع آب وجود دارد؟ | بلی/ خیر
9- آیا آب بندی چاه فاقد اصول بهسازی است؟ | بلی/ خیر
کل امتیاز ریسک (از 9 نمره) | 
امتیاز ریسک: بالا (9- 7) متوسط (6- 3) پائین (2- 0) | 
- نوع تسهیلات چاه های عمیق با سیستم مکانیزه
1- اطلاعات عمومی : بخش
: محله
2- شماره کد
3- تاریخ بازدید
4- آیا نمونه آب برداشت شده است؟
شماره نمونه: FC/100 ml :
II- اطلاعات تشخیصی برای ارزیابی
III- نتایج و توصیه ها
نقاط ریسک مهم در زیر درج شده است: (لیست شماره 10-1)
امضاء بازرس بهداشتی/ معاون
توصیه:

## Slide 11: 1-4) ارزیابی سیستم تامین آب آشامیدنی

## Slide 12: 2) برنامه پایش سطوح مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و برطرف نمودن آن
لازم است هرساله با اجرای برنامه های پایش مدون از سطوح پایین تر عملکرد و نحوه اجرای عملیات و چالشها را از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام نمود .

## Slide 13: 3) هماهنگيهاي درون بخشي و برون بخشي
برگزاري جلسات درون بخشي به منظور حساس سازي و پيش بيني اقدامات و فعاليت ها
برگزاري جلسات برون بخشي به منظور :
  ايجاد هماهنگي و جلوگيري از موازي كاريهاي احتمالي
  صرفه جويي و حفظ منابع اعتباري و انساني
  همچنين جلب مشاركت و حساس سازي
  افزايش سطح آگاهي در زمينه پيشگيري و کنترل همه گيريها و رفع خطرات بالقوه
  ایجاد آمادگي لازم براي کنترل همه گيريهاي احتمالي
  رفع مشکلات شناسایی شده

## Slide 14: 4) آموزش و بازآموزی پرسنل
آموزش و بازآموزی و حساس سازی پرسنل بهداشتي مرتبط ( حداقل هر سال يكبار )
آموزش به بهره برداران و متصديان سيستم هاي تامين آب همچنين متصديان و شاغلين مراكز و اماكن حساس
آموزش عمومي و ارائه نکات آموزشي از طريق رسانه هاي عمومی

## Slide 15: 5) تامین تجهیزات و پشتیبانی
ذخيره سازي و تامین مواد و تجهيزات اعم از پرکلرين ، کيت و معرفهاي کلرسنجي ، محيط کشت ، کدورت سنج ، مواد گندزداي مورد نياز و......
پيش بيني منابع مالي و حمل و نقل
تجهیز سطوح پایین تر

## Slide 16: اقدامات در هنگام بروز همه گيري
- گزارش همه گیری یا طغیان پس از تایید واحد بیماریهای واگیر بصورت تلفنی به واحد EOC مرکز سلامت محیط و کار(توسط کارشناسان بهداشت محیط ستاد معاونت بهداشتی)
- جمع آوری اطلاعات اولیه محل و قوع طغیان و تکمیل گزارش فوری و ارسال آن به مرکز سلامت محیط و کار و ثبت در پرتال (حداکثر در 24 ساعت اولیه گزارش طغیان)
- بررسي همه گيري يا طغيان(بسته به اندازه و شدت طغیان توسط کارشناسان شهرستان، استان و یا مرکز سلامت محیط و کار انجام می شود.)
- اجراي اقدامات کنترلي و پيشگيرانه
- ارسال گزارش نهایی طغيان و ثبت در پرتال

## Slide 18: بررسی همه گیری یا طغیان
  بررسي اپيدميولوژيک
  بررسيهاي محيطي
  بررسيهاي آزمايشگاهي

## Slide 19: بررسي اپيدميولوژيک
1)تایید همه گیري 2)تایید تشخیص 3)تعریف مورد بیماري 4)شناسایی موارد بیماري و به دست آوردن اطلاعات در مورد آنها 5)توصیف اپیدمیولوژي بر حسب شخص، مکان و زمان
6)فرضیه سازي بر مبناي اپیدمیولوژي توصیفی و بررسی هاي محیطی 7)آزمون فرضیه ها 8)گزارش طغیان بررسی اپیدمیولوژیک توسط مرکز مدیریت بیماری ها انجام می شود.

## Slide 20: بررسيهاي محيطي
این بررسی توسط کارشناسان بهداشت محیط براي پاسخ به اینکه چرا و چگونه طغیان اتفاق افتاده است به عمل می آید . بررسی هاي محیطی همگام با بررسیهاي اپیدمیولوژیکی و آزمایشگاهی باید صورت پذیرد ونکته حائز اهمیت این است که اقدامات لازم براي جلوگیري از بروز مجدد طغیان در آینده بعمل آید.

## Slide 21: اقدامات مهم و ویژه براي یک بررسی محیطی براي تعیین احتمال آلودگی آب در هنگام طغیان هاي بیماریهاي منتقله ازآب
تعیین نوع خطر(Hazard)
تعیین رویداد مخاطره آمیز(Hazardous event)
بررسی معیارهای کنترل( Control measures)
اعتبار بخشی معیارهای کنترل( Validation)
بررسی پایش معیارهای کنترل(Operational monitoring)
انجام مداخلات اصلاحی( Corrective actions)

## Slide 22: خطر: Hazrad
منظور یک عامل فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و یا رادیولوژیکی می باشد که در شرایطی در آب منجر به اثرات سوء بر سلامت می شود. واژه دیگر براي خطر « آلاینده » می باشد. در مبحث طغیان نوع خطر یا آلاینده، عامل میکروبی می باشد.

## Slide 23: رویداد مخاطره آمیز(Hazardous event):
عبارتست از رویدادي که باعث ایجاد خطرات یا شکست در حذف یا کاهش آنها از سیستم تامین آب می شود و شامل تمام رویدادهایی است که در کل سیستم تامین آب ) شامل منبع ، تصفیه خانه، مخازن، شبکه توزیع و مصرف ( می تواند اتفاق بیفتد و باعث ورود آلودگی به آب شود. مانند بارندگی، قطعی آب، شکستگی لوله، ورود حیوانات به منابع و مخازن، سیفوناژ معکوس و.......

## Slide 24: ادامه.....
تعیین رویداد مخاطره آمیز باید با توجه به دوره نهفتگی بیماری، شرایط محیطی و رویدادها مورد بررسی قرار گیرد.
براي درک بهتر موضوع لازم است نمودار جریان سيستم تامين آب از منبع تا مصرف با لحاظ نمودن منابع آلودگي و تعیین رویدادهای مخاطره آمیز تهيه شود.

## Slide 25: معیارهای کنترل Control Measures
معیار کنترل عبارتست از یک فعالیت یا یک فرایند که می تواند برای پیشگیری ، حذف یا کاهش خطر به سطح قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. (گندزدایی مستمر آب آشامیدنی، رعایت حریم منابع آب)

## Slide 26: اعتبار بخشی معیارهای کنترل بکار رفته Validation
بدست آوردن شواهد برای اینکه آیا معیارهای کنترل بکار رفته بطور موثر عمل می کنند. اطلاعات فنی در یک مقاله علمی،نتایج حاصل از یک طرح پایلوت،استفاده از رهنمودهای آب آشامیدنی ،بازرسی بهداشتی و...)

## Slide 27: بررسی پایش معیارهاي کنترل
بررسی پایش هاي بعمل آمده به منظور ارزیابی اینکه آیا یک نقطه بحرانی تحت کنترل می باشد و یا آب از معیارهاي کیفی برخوردار است. به عبارت دیگر بررسی اینکه آیا کنترل بکار رفته در عمل ، به درستی کار می کند. بعنوان مثال بررسی نتایج کلرسنجی(پایش) براي بررسی سیستم گندزدایی بعنوان معیار کنترل، می تواند استفاده شود. همچنین بازرسی و بررسی حصارکشی دور منبع تامین آب به منظور اطمینان از سالم بودن و کارکرد مناسب آن براي جلوگیري از ورود حیوانات بعنوان بررسی پایش معیار کنترل به حساب می آید.

## Slide 28: مثالی برای بررسی محیطی یک طغیان
نوع خطر | رویداد مخاطره آمیز | معیارهای کنترل | اعتباربخشی معیار های کنترل | بررسی پایش معیارهای کنترل | اقدامات اصلاحی
میکروبی | سیل و بارندگی | 1- رعایت حریم منابع آب | عدم رعایت حریم منابع آب(معیار کنترل اعتبار ندارد) | آلودگی به کلیفرم گرماپای(نتایج قبلی و فعلی) | تغییر منبع آب یا بهسازی و رعایت حریم
 |  | گندزدایی مستمر آب | عدم گندزدایی پیوسته آب بدلیل کلرزنی دستی (معیار کنترل اعتبار ندارد) | نتایج نامطلوب کلرسنجی(قبلی و فعلی) | نصب کلریناتور اتوماتیک

## Slide 29: مداخلات اصلاحيCorrective actions
اجرای هر نوع فعالیت، زمانی که نتایج حاصل از پایش در نقطه کنترل نشان دهنده یک فقدان کنترل باشد. پس از انجام مراحل قبلي و تعیین رویداد مخاطره آمیز، بررسی معیارهای کنترل، اعتباربخشی معیارهای کنترل و بررسی پایش معیارهای کنترل بکار رفته ، باید مداخلات اصلاحي براي کنترل همه گيري بعمل آيد.
لازم به ذکر است که به دليل اهميت کنترل سريع همه گيري در بعضي مواقع لازم است قبل از تکميل بررسيها برخي اقدامات لازم و موقت براي کنترل همه گيري بعمل آيد . ( همانند استفاده از ساير منابع آب مطمئن ، استفاده از آب بطري شده و .......)

## Slide 30: بررسيهاي آزمايشگاهي
بررسی آزمایشگاهی به عنوان ابزاري براي تکمیل بررسی هاي اپیدمیولوژیک و محیطی، می باشد. نقش بررسی هاي آزمایشگاهی در طغیان بیماري هاي منتقله از آب و غذا عبارتند از : تعیین و تایید آزمایشگاهی میکروارگانیسم عامل بیماري در انسان تشخیص آزمایشگاهی آلودگی آب یا مواد غذایی ) شاخص هاي آلودگی ( تشخیص و تایید آزمایشگاهی میکروارگانیسم عامل بیماریزا در آب یا مواد غذایی همکاري با سایر اعضاء تیم بررسی براي تعیین و توصیف پاتوژن عامل طغیان

## Slide 31: گزارش نهایی طغیان
پس از طی مراحل فوق لازم است پس از جمع بندي و تحلیل نتایج بررسی هاي اپیدمیولوژیکی، محیطی و آزمایشگاهی فرم مطابق با پیوست شماره 8تکمیل و به مراتب بالاتر اعلام و در پرونده مرکز بهداشت شهرستان و استان ثبت گردد

## Slide 32: انتظارات
تبادل به موقع اطلاعات بین واحدهای بهداشت محیط و کنترل بیماریهای واگیر در سطوح مختلف پیش از بروز و هنگام بروز
جلب همکاری های درون بخشی و برون بخشی و تشکیل جلسات مستمر به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا
همکاری با تیم بررسی طغیان در هنگام طغیان های بیماریهای منتقله از آب و غذا و ارسال و تبادل اطلاعات بهنگام
انجام و گزارش به موقع بررسی نهایی طغیان
آموزش و حساس سازی نیروی انسانی
آموز ش و اطلاع رسانی به مردم در خصوص پیشگیری و کنترل
اجرای مفاد دستورالعمل بهداشت محیط به منظور پیشگیری و کنترل طغیان